## Formularz przedmiotowo–cenowy

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa automatycznego mikrofalowego syntezatora peptydów wraz z komputerem przenośnym do jego obsługi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Tabela 1

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| automatyczny mikrofalowy syntezator peptydów |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Automatyczny mikrofalowy syntezator peptydów służący do badania procesów i mechanizmów degradacji proteasomu 20S | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Moc magnetronu regulowana w krokach co 1 W w zakresie: a) od 0 do 300W, lub b) od 0 do 120W Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XII pkt 3 SIWZ. | Należy podać: moc magnetronu: …………………… W |
| II.2 | Zasilanie 240V, 50Hz | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.3 | Wspomaganie mikrofalowe procesu sprzęgania i deprotekcji | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.4 | Gęstość promieniowania mikrofalowego nie gorsza niż 900 W/litr | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.5 | Skala syntezy: a) 0,025 – 5 mmol, lub b) 0,025 – 2 mmol Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XII pkt 3 SIWZ. | Należy podać: skala syntezy ………………..…… mmol |
| II.6 | Minimum 20 pozycji na reagenty (125 ml lub 250 ml) | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.7 | Minimum cztery dodatkowe zewnętrzne pozycje na reagenty | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.8 | Kontrola temperatury wewnątrz naczynia reakcyjnego za pomocą sondy światłowodowej w trybie In situ | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.9 | Transport reagentów za pomocą argonu lub azotu | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.10 | Naczynie ściekowe z detektorem poziomu ścieków | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.11 | Naczynie reakcyjne pozwalające na zmianę skali syntezy o pojemności 10ml i 30 ml | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.12 | Dodatkowe naczynie reakcyjne pozwalające na zmianę skali syntezy o pojemności 125ml Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XII pkt 3 SIWZ. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.13 | Możliwość rozbudowy o: - detektor UV-VIS do monitorowania reakcji - automatyczny zmieniacz żywicy w naczyniu | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| II.14 | Gwarancja: 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia sprzętu i podpisaniu przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo–odbiorczego | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| Komputer przenośny |
| III. | Zastosowanie |
| III.1 | Komputer przenośny do obsługi automatycznego mikrofalowego syntezatora peptydów | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………………… |
| IV. | PARAMETRY TECHNICZNE |
| IV.I | Wydajność obliczeniowa komputera: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo MobileMark 2014 Results wg scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 480 pkt. Testy powinny być przeprowadzone na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez Wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższy wynik musi być osiągnięty w fizycznej rozdzielczości ekranu oferowanego komputera. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® MobileMark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: Producent…………………………….…… Model/oznaczenie……………..…………. wydajność………………… pkt w teście BAPCo MobileMark 2014 Results wg scenariusza "Office Productivity" |
| IV.2 | Pamięć operacyjna min. 4GB | Należy podać: pojemność pamięci: ….…………. GB |
| IV.3 | Pamięć masowa: dysk 2,5” o pojemności min 500GB | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia Należy podać: pojemność dysku .……………… GB |
| IV.4 | Wyświetlacz: przekątna ekranu w przedziale 15”-16”, nominalna rozdzielczość min. 1366x768 pikseli | Należy podać: rozdzielczość: …………x….……pikseli przekątna ekranu: ………..……… |
| IV.5 | Komunikacja: - Interfejs sieci Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n; - Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0 | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| IV.6 | Porty i złącza: - minimum jeden port USB 3.0 - minimum dwa porty USB 2.0 - minimum jeden port HDMI | Należy podać: ilość portów USB 3.0: ……………… szt. ilość portów USB 2.0: ……………… szt. ilość portów HDMI: ..……………...... szt. |
| IV.7 | Gwarancja producenta na okres 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia sprzętu i podpisaniu przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo–odbiorczego | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach  spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Tabela 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Cena brutto w PLN |
| 1 | Automatyczny mikrofalowy syntezator peptydów wraz z komputerem przenośnym do jego obsługi |  |  |  |

Kwotę z kolumny 5 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

……………………………, dnia ……………. 2015 r.

……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)