## Formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA 1.

Zastosowanie: specjalistyczna drukarka do wydruku dyplomów studenckich.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie |
|  | Drukarka o możliwościach: wydruk na dokumentach akademickich takich jak NOWE DYPLOMY (oryginały), odpisy, legitymacja studencka. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne wraz z taśmą barwiącą o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | PRZEBIEG DOKUMENTU |
|  | całkowicie płaski przebieg dokumentu: realizowane tylne wychodzenie dokumentu: realizowane | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| III. | GruboŚĆ obsługiwanych dokumentów |
|  | Druk na dokumentach o grubości minimum 4,5 mm | Należy podać: Grubość obsługiwanych dok.: …………mm Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| IV. | ZŁĄCZA |
|  | minimum 1 x USB minimum 1x RS 232 minimum 1x port równoległy LPT | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| V. | parametry fizyczne |
|  | Rozdzielczość druku: min. 360 x360 DPI, Prędkość drukowania: min. 560 cps (dla wielkości znaku - 10cpi), Wytrzymałość głowicy drukującej: minimum 800 mln uderzeń, Ilość drukowanych kopii: minimum oryginał + 7 kopii, Wymagana żywotność urządzenia: minimum 30 000 godzin MTBF, Żywotność taśmy drukującej: minimum 20 mln znaków. | Należy podać: Rozdz. …………..x …………….dpi Prędkość druku………………………..cps Wytrz. gł. druk……………mln uderzeń Ilość druk. kopii: …….org. ……..kopii Żywotność urządz.……………………….godz. Żywotność taśmy.……………………….znaków Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VI. | Emulacja |
|  | IBM ProPrinter X24, IBM ProPrinter XL24e, Epson, IBM ProPrinter II, Polskie znaki w standardach: DOS: Latin2 – CP852, Windows: CP1250. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VII. | Funkcje automatyczne |
|  | automatyczne sensory pozycjonujące dokument eliminujące konieczność dokładnego pozycjonowania, automatyczny pomiar grubości i formatu papieru. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VII. | Obsługiwane systemy operacyjne |
|  | Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VIII. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE, CZAS REAKCJI SERWISU, CZAS NAPRAWY |
|  | Czas Reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych* od momentu zgłoszenia awarii, Maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 7 dni roboczych* *Przez określenie „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku). | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Tabela 2 – Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do drukarki z tabeli 1

| Rodzaj | Wymagania minimalne | Oferowane (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Taśma drukująca | Zapasowa taśma drukująca o wydajności minimum 20 mln znaków, fabrycznie nowa i nieużywana w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonej taśmy nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Tabela nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka do dyplomów studenckich | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Taśma drukująca | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM 1 kpl. |  |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale  XI SIWZ)

……………………………, dnia ……………. 2015 r. 			                  ………….……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)