SIWZ postępowanie A120-211-166/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termostatowana łaźnia wodna z wytrząsaniem- 1 szt | 5 tygodni | 36 miesięcy | 2 | 10 | N/N |

W ramach obecnego grantu NCN  prowadzone będą hodowle fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantii..

- Łaźnia o pojemności co najmniej 18 litrów  ±1 litr

- Dołączona przejrzysta pokrywa

- Dołączona taca ze sprężynami  do wytrząsania różnego rodzaju naczyń

- Wytrząsanie liniowe lub posuwisto-zwrotne

- Zakres szybkości wytrząsania 20-200 obr/min

- Rozdzielczość nastawy prędkości wytrząsania 1 rpm

- Długość wychyłu dla wytrząsania co najmniej 20 mm

- Wbudowany kurek spustowy do opróżnienia z wody łaźni

- Funkcja zabezpieczenia od przegrzania

- Wymiary tacy wytrząsającej nie mniejsze niż 420x235 mm ±  5 mm

- Stabilność temperatury minimum ± 0,1 °C

- Funkcja automatycznego wyłączenia przy zbyt niskim poziomie cieczy

- Ustawienie czasu wytrząsania w zakresie co najmniej od 1min. do 999 min

- Minimalna głębokość robocza nie większa niż 60 mm.

- Zakres ustawionej temperatury minimum od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do 99 °C

- Instrukcja obsługi w języku polskim