FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY do części I

TABELA 1. KOMPUTER STACJONARNY

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)** |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem programów multimedialnych, graficznych i Internetu. Wydajność ma pozwalać na pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Możliwość zdalnego zarządzania z wykorzystaniem systemu HELP DESK Altiris. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1467 pkt., w teście wg. scenariusza "Media Creation" wynik co najmniej 1550 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym system operacyjny zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć protokół (załącznik nr 8 do SIWZ) z przeprowadzonego badania wydajności oferowanego komputera opisanego w pozycji nr 2. Protokół musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez Wykonawcę – zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 32GB pamięci typu RAM. | Należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………................. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Wbudowany w płytę główną i/lub procesor CPU, obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 11.0. | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | dysk typu SSD , pojemność min. 120GB SATA 6Gb/s. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 64TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3150 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.04.2015 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent………………………………………………………. model…………………………………………..………………... pojemność…..……………………………….……….………... wydajność…..…………………………………….….…pkt. TBW (całkowita liczba zapis. bajtów) .………..TB wydajność…..……………………………………….….…pkt. w teście Passmark Drive Rating. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu opisanego w pozycji nr 5. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Wyposażenie multimedialne | Komputer wyposażony w kartę dźwiękową, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Komunikacja | Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki: aktywności i szybkości połączenia. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | Minimum 1x złącze PCI Express Gen 3x16 (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), Minimum 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), Minimum 1x złącze PCI Minimum 6x gniazd SATA 6.0Gb/s. | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. ilość złącz PCIe Gen 3x16……………...…….……….… ilość złącz PCIe …………..……….……..…..………… ilość złącz PCI……….…………………..……..…..………… ilość złącz SATA 6.0Gb/S………………..……………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Minimalna liczba portów | Minimum 8 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1, Minimum 6 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 , połączenia, 1x port DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI wersja sprzętowa minimum 1.4, 1x PS/2, 1x LPT, 1x COM. | Należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów DVI-D………………………..………….…… ilość portów VGA…………………………..……………...... ilość portów HDMI…………………….….……….…….... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... ilość portów LPT………………………….………………... należy podać sposób realizacji portów LPT: ( * płyta główna posiada port LPT, ( * poprzez kartę rozszerzeń. *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem x, ilość portów COM…………………………........................ Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura ze złączem USB o cechach: dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), klawiatura musi być odporna na zalanie (wodoodporna), klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych, klawiatura musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Mysz | Optyczna USB, długość kabla (z wtykiem) minimum 1,8 m, rozdzielczość minimum: 800 DPI lub 800 CPS, 2 przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. | Należy podać: producent………………………………….…..……………… model……………………………………….…………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 81%, dla 50% co najmniej 85%, a dla 100% co najmniej 81%. Spełnienie normy ENERGY STAR 5.0 lub 6.0. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................50%.......................100%....................... Norma Energy Star: ( * 5.0, ( * 6.0 *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem x, Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13 Obudowa | Odbudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 44 cm, szerokość do 19 cm, długość do 42 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: 1x5,25”, 1x3,5", miejsca montażowe wewnętrzne: dwa dyski HDD, w tym jeden 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0 + 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1x120mm | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ ilość miejsc mont. 5.25”……………………...………szt. ilość miejsc mont. 3.5”…………….......... …………..szt. ilość miejsc mont. dysków HDD……………….…szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wiatraka CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 2.0 | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( * Intel-VT, ( * AMD-V Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 2. MONITOR

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)** |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ panela | LED | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Przekątna ekranu | W zakresie od 21,5” do 23,9” | Należy podać: przekątna ekranu………….……………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Fizyczna rozdzielczość matrycy | 1680 pikseli dla dłuższego boku ekranu | Należy podać: rozdzielczość ………….….x……..………pikseli Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Proporcje ekranu | 16:10 | Należy podać: proporcje ekranu…………… : ………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Jasność | minimum 250cd/m2 | Należy podać: jasność ………………………………cd/m2 Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Kąty widzenia poziom/pion | poziom CR>5: minimum 178 stopni pion CR>5: minimum 175 stopni | Należy podać: kąt widzenia poziom…………………....stopni kąt widzenia pion………………………...stopni Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Fizyczny czas reakcji matrycy | maksymalnie 5ms | Należy podać czas reakcji matrycy…………………….ms Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Złącza | analogowe - D-SUB 15 pin, Cyfrowe - DVI-D z obsługą HDCP | Należy podać: ilość złącz D-SUB…….……………szt. ilość złącz DVI-D.…………………szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Wyposażenie | kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, wbudowane głośniki stereo, kabel Audio, kabel zasilający | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Cechy szczególne | regulowany kąt nachylenia (w zakresie min. 25 stopni), możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Zgodność z normami | Energy Star, TCO 6.0 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 3. SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW Z TABELI 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)** |
| --- | --- | --- |
| Preinstalowany system operacyjny do komputerów z tabeli 1 | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń poprzez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. System wyposażony w narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie uruchomienia aplikacji działających w oparciu o technologię Sun Java w ver. min. 1.7 przy wykorzystaniu autorskiego środowiska Zamawiającego tj. Akademickiego Systemu Teleinformatycznego – FAST/PENSUM. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 8 GB. | Należy podać: producent…………………………….……………………..…………………… wersja………………………………… Pkt. 1-23, należy podać: spełnia/nie spełnia* |

## LEGENDA

* zaznaczyć właściwe

** W kolumnie „oferowane (wypełnia Wykonawca)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach  spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” , brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 4.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny opisany w tabeli 1 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Monitor opisany w tabeli nr 2 | 32 szt. |  |  |  |  |
| 3 | System operacyjny opisany w tabeli 3 | 30 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |

* Zsumowaną wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ w części I.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI pkt. 7 SIWZ

miejscowość, dnia                                                                                 	 pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………..                                                            		 …………………………….………………..