Parametry techniczne mikroskopu stereoskopowego typu Greenough do obserwacji w świetle przechodzącym w jasnym i ciemnym polu z kolorową kamerą - 1 sztuka.

W Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka prowadzane są badania, w trakcie których za pomocą technik stereotaktycznych w sposób precyzyjny wprowadzane są  elektrody/kaniule do określonej głębokiej struktury mózgu zwierząt. Ostateczna weryfikacja położenia elektrody/kaniuli odbywa się post mortem na skrawkach mózgowych przy użyciu mikroskopu. Uzupełnienie posiadanego mikroskopu fluorescencyjnego o mikroskop o mniejszym powiększeniu (stworzenie systemu na który składa się mikroskop o małym powiększeniu z kamerą, tzw.  „lupa” z kamerą) z oprogramowaniem kompatybilnym z oprogramowaniem wspomnianego mikroskopu fluorescencyjnego  pozwoli zarówno na dokładne określenie regionu wewnątrz badanej struktury jak i w odniesieniu do sąsiednich regionów mózgowia. Dokładna weryfikacja histologiczna położenia elektrod/kaniul jest niezbędna dla wiarygodnej interpretacji wyników. Jest to nieodzowne dla uzyskania wiarygodnej korelacji między regionem czynnej ingerencji prowadzącego eksperyment a behawiorem badanego zwierzęcia. Oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem mikroskopu fluorescencyjnego  pozwoli nam na analizę obrazu uzyskanego spod mikroskopu o małym powiększeniu i skorelowanie go z obrazem zapisywanym przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego co da pełen wgląd w badany materiał. Weryfikacja tego typu jest kluczowa dla interpretacji wyników, w  tym między innymi  zbadania powiązań czynnościowych wewnątrz i międzypółkulowych w układach napędowo-emocjonalnych mózgowia. Stworzenie systemu złożonego ze wspomnianych mikroskopów z wzajemnie kompatybilnym oprogramowaniem umożliwi  dokumentację wyników w sposób spełniający współczesne wymagania metodyczne laboratoriów badawczych i redakcji czasopism naukowych.

| Element | Parametry wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Korpus | ● Typu Greenough ● Apochromatyczna optyka ● Zoom 8:1 ● Port podłączenia kamery cyfrowej typu C ● „Click stop” – śruba regulacji powiększeń ze wskaźnikiem aktualnego powiększenia i zatrzaskiem ● Pole widzenia minimum 23 mm – możliwość obserwacji przedmiotów o rozmiarze do 35 mm ● Powiększenia od 6,3x do 50x ● Odległość robocza min. 92 mm, pole widzenia co najmniej 35,4 mm ... 4,6 mm ● Wymienne szkło ochronne zapobiegające dostawaniu się do mechanizmu stereoskopowego kurzu |
| Statyw z oświetlaczem LED | ● Statyw z wbudowanym oświetlaczem LED do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym i ciemnym polu ● Wyposażony w co najmniej jedno gniazdo umożliwiające podłączenia dodatkowego oświetlacza do światła odbitego ( dwuramienny lub pierścieniowy) ● Wbudowany zasilacz do oświetlaczy LED z regulacją mocy świecenia ● Zakres ruchu w osi Z minimum 145 mm ● Wyposażony w uchwyt do przenoszenia ● Podstawa o wymiarach minimalnych 190 x 310 mm, wysokość kolumny minimum 250 mm |
| Tubus | ● Binokularowy ● Kąt nachylenia 35 stopni ● Regulacja rozstawu źrenic 55 ... 75 mm |
| Okulary | ● Powiększenie 10x ● Szerokopolowe, pole widzenia minimum 23 mm ● Dostosowane do obserwacji w okularach korygujących wady wzroku, o dużym dystansie oka od soczewki ● Osłony gumowe chroniące przed porysowaniem okularów korekcyjnych obserwatora ● Z regulacjami dioptryjnymi co najmniej +/- 5 dioptrii w obydwu okularach |
| Kolorowa kamera cyfrowa z oprogramowaniem | ● obraz rzeczywisty w kamerze ● rozdzielczość min. 2560 x 1920 (5.0 MP) HD ● wielkość piksela 2.2 μm x 2.2 μm ● oprogramowanie umożliwiające rejestrację i zapisywanie zdjęć oraz pomiar długości/szerokości ● oprogramowanie dostarczone wraz z zamawianym mikroskopem musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego programem Axio Vision firmy Zeiss. ● połączenie kamery USB 3.0 |
| Wyposażenie | ● Pokrowiec antystatyczny ● Adapter kamery cyfrowej 0,5x |