załącznik nr 2 do SIWZ - postępowanie A120-211-199/15/MR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ PRZEDMIOTOWY - CENOWO

TABELA 1. SERWER – 1 szt.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)** |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Serwer będzie wykorzystywany do prowadzenia złożonych badań naukowych polegających na gromadzeniu zbioru danych, przetwarzaniu i analizie materiału badawczego w toku projektu naukowego. Realizowany projekt (NCBIR PBS3/B9/42/2015) jest bardzo złożony i interdyscyplinarny bowiem łączy kilka dziedzin naukowych: dziedzinę ekonomii, dyscyplinę nauk o zarządzaniu w powiązaniu z dziedziną nauk technicznych jak energetyka i informatyka. W trakcie trwania projektu będą prowadzone badania z wykorzystaniem różnego specjalistycznego oprogramowania między innymi do zarządzania projektami, procesami i wielu innych, które wymagają ponadstandardowej wydajności. Do prowadzenia tych badań, potrzebne są zasoby mogące gromadzić różnorodne zbiory danych z kilkunastu tysięcy projektów. Zasoby te będą stanowiły komplementarne narzędzie dla realizowanego projektu w ramach którego będzie nawiązana stałą współpracę pomiędzy wnioskodawcą, a innymi specjalistami i partnerami w dziedzinie badawczej i eksperymentalnej, w ramach której wnioskodawca prowadzi badania naukowe i stosowane. Sprzęt będzie również wykorzystywany do innych pomniejszych zadań w projekcie. Serwer ma zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych i informacji gromadzonych w trakcie badań. | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | Zainstalowane dwa procesory min. ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Oferowany serwer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla dwóch procesorów wynik minimum: komponent Wartość SPECint_rate2006 Base_Results 660 Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony https://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html. | Należy podać: producent………………………………… oznaczenie……………………………… wydajność……………………………pkt. SPECint_rate2006, Base Results ……………...… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate2006 ze strony http://www.spec.org/ dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
| III.1 | Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 384GB. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. | Należy podać: wielkość pamięci …………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | Możliwość instalacji min. 8 dysków wymiennych w czasie pracy. Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz dysków szyfrujących typu SED. Zainstalowane minimum 4 dyski o poj. min. 2TB NLSAS 12Gbps każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. Zainstalowane dyski muszą być wymienne w czasie pracy. Minimum 4 wolne zatoki na dyski wymienne w czasie pracy. Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 5 z poziomu BIOS serwera. Opisane rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze. Dedykowany kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB. | Należy podać: model…………………………………… pojemność…..…………………………GB ilość…………………………………….szt. Pkt.1, 2, 3: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI. | KOMUNIKACJA |
| VI.1 | Minimum 4 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI BOOT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express oraz złącz USB. Osobny (niezależny) interfejs sieciowy służący do zdalnego zarządzania serwerem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | PORTY, ZŁĄCZA |
| VII.1 | Minimum 3 x USB 2.0, Minimum 2 x USB 3.0, Minimum 2x port VGA, Minimum 1x RS232, Minimum jeden slot PCIe x8 generacji 3, połowy wysokości, połowy długości, o prędkości x8, Minimum jeden slot PCIe x16 generacji 3, pełnej wysokości, połowy długości, o prędkości x8. | należy podać: ilość portów USB 2.0………..………….szt. ilość portów USB 3.0………..………….szt ilość portów RJ45……………………….szt. ilość portów VGA…………………….....szt. ilość portów RS232…………….………....szt. ilość zlącz PCI-e 3.0 połowy wysokości………....szt. ilość zlącz PCI-e 3.0 pełnej wysokości………......szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | obudowa |
| VIII.1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U do montażu w montaż w standardowej szafie przemysłowej. Serwer musi być wyposażony w komplet szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | ZARZĄDZANIE SERWEREM |
| IX.1 | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera zdalna instalacja systemów operacyjnych wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii integracja z Active Directory wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Dołączone oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH, możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń, możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram, możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika, możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń, szybki podgląd stanu środowiska, generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia, filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, możliwość podmontowania wirtualnego napędu, automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu, możliwość definiowania ról administratorów , możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów, aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania), możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta. | Pkt. 1-2 należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| X. | chłodzenie I ZAsilanie |
| X.1 | Minimum 4 nadmiarowe wentylatory zaprojektowane i pracujące w trybie odpornym na problemy (ang. Fault Tolerant). Pojedynczy, nadmiarowy zasilacz, typu „wymienny w czasie pracy” (ang. Hot-plug) o mocy minimum 550 Wat wraz z kablem zasilającym. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | diagnostyka i bezpieczeństwo |
| XI.1 | Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | certyfikaty |
| XII.1 | Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. Producent komputera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIII. | WSPARCIE TECHNICZNE |
| XIII.1 | Serwer wraz z wyposażeniem musi znajdować się na co najmniej jednej z podanych list sprzętowej zgodności sprzętu: VMware ESXi: serwer musi znajdować się na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility/vcl/partnersupport.php dla wersji nie niższej niż 5.5 lub Windows Server: serwer musi znajdować się na stronie: http://windowsservercatalog.com/ dla wersji nie niższej niż 2012 R2. | W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk z najmniej jednej strony (punkt 1 lub 2) dla zaproponowanego serwera i jego komponentów. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIV. | gwarancja |
| XIV.1 | Minimum 36 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIV.2 | W czasie trwania gwarancji czas reakcji serwisu nie przekraczająca 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA:

* W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

TABELA 2.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT * w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer opisany w tabeli 1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

* Zsumowaną wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI

# Text boxes

pieczęć i podpis Wykonawcy

……………………………………………………….

miejscowość, dnia

……………………………………………………….