FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Zastosowanie: zapasowe archiwum danych, zabezpieczenie danych z głównej macierzy przy operacjach serwisowych.

TABELA 1. MACIERZ DYSKOWA – 1 szt.

| Lp. | Komponent | Minimalne wymagania | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność obliczeniowa | Zainstalowany procesor w architekturze x86 osiągający w oferowanej macierzy w testach wydajności SPECint_rate2006 wydajność min. 120 pkt. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2. | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’o wysokości nie przekraczającej 4U. Obudowa umożliwiająca instalację do 24 dysków twardych 3,5” lub 2,5” z interfejsem SATA 3 o pojemności minimum 4 TB każdy. Wszystkie dyski muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy (ang. Hot-Plug). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 3. | Interfejsy | Minimum dwa złącza 10GbE SFP+ z obsługą protokołu iSCSI, Minimum cztery złącza USB 2.0, Minimum cztery złącza USB 3.0. Minimum jedno złącze HDMI. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 4. | Pamięć ram | Nie mniej niż 4 GB pamięci DDR3 z kontrolą błędów typu ECC. Możliwość rozbudowy do 32 GB. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 5. | Obsługiwane poziomy RAID | Obsługiwane poziomy RAID, co najmniej 0,1,5,6,10. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 6. | Dyski | Zainstalowane min. 12 dysków o minimalnej pojemności 4TB każdy o prędkości minimum 7.2k RPM. Wszystkie dyski muszą być identyczne pod względem mechanicznym. Zamawiający informuje, że posiada 12 sztuk dysków firmy Western Digital model WD4000F9YZ które są planowane do montażu w oferowanej macierzy. Dyski na wyposażeniu muszą być kompatybilne z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego i oferować wszystkie opisane funkcjonalności, w szczególności uzyskiwanie wolumenów w oparciu o RAID. | Oferowane dyski: Producent………………….. Typ………………………….. Model……………………….. |
| 7. | Funkcjonalności | Szyfrowane wolumenów kluczem AES-256bit Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne. Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Kopie migawkowe dla jednostek iSCSI LUN. Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Remote Replication). Uwierzytelnianie w usłudze katalogowej serwera Microsoft Server 2012R2 (AD) i LDAP. Wbudowany serwer VPN, Syslog i RADIUS. Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi na nowe urządzenie tego samego typu. Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 8. | Interfejsy administracyjne | SNMP, zarządzanie graficzne z wykorzystaniem interfejsu www lub dedykowanego oprogramowania administracyjnego. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 9. | Zasilacze | Co najmniej dwa nadmiarowe i wymienne w czasie pracy (ang. Hot Plug), o mocy zapewniającej poprawne zasilanie macierzy wyposażonej w pełną deklarowaną przez producenta ilość dysków. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 10. | Wyposażenie | Szyny montażowe do przemysłowej szafy będącej na wyposażeniu Zamawiającego o szerokości 19”. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

UWAGA:

* W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast 
w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

TABELA 2.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT * w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macierz Dyskowa opisana w tabeli 1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*    wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa                              w rozdziale XI SIWZ.

…………………. dnia ……………………r.

…………………………………..

pieczątka i  podpis Wykonawcy