## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

| L.p. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1 | Zakres energii promieniowania nie gorszy niż 20-130 kV |
| 2 | Natężenie prądu w obwodzie lampy – 0,1-5mA |
| 3 | Moc lampy przynajmniej – 600 W |
| 4 | Dawka promieniowania (150kVp, 5,0 mA): (bez filtra) przynajmniej 70 Gy/min, z filtrem (0,5 mm Al) przynajmniej 17 Gy/min |
| 5 | Kąt rozproszenie wiązki nie większy niż 40° |
| 6 | Maksymalna średnica oświetlanego pola nie mniejsza niż 30 cm |
| 7 | Maksymalna odległość od źródła promieniowania nie mniejsza niż 44 cm |
| 8 | Możliwość regulacji czasu ekspozycji co 1 sek |
| 9 | Chłodzenie – zintegrowana z systemem wymiana ciepła w obiegu zamkniętym |
| 10 | Obrotowy, elektrycznie sterowany stolik, umożliwiający automatyczną wymianę napromienianych próbek |
| 11 | Oprogramowanie sterujące urządzeniem zabezpieczone hasłem |
| 12 | Zintegrowany dozymetr z funkcją ustawienia dokładnej dawki |
| 13 | Gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo–odbiorczego |