SIWZ postępowanie A120-211-204/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| Część | przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrowirówka laboratoryjna o wszechstronnym zastosowaniu z chłodzeniem i rotorem na 48 probówek 1,5/2 ml, 1 sztuka | 4 tygodnie | 24 miesiące | 2 | 15 | T/T |
| 2 | Wytrząsarka otwarta z platformą dedykowaną do kolb 250 mL (70 x 250 mL), 1 sztuka | 4 tygodnie | 24 miesiące | 2 | 15 | T/T |

CZEŚĆ 1:

Mikrowirówka laboratoryjna o wszechstronnym zastosowaniu z chłodzeniem i rotorem na 48 probówek 1,5/2 ml, 1 sztuka

- Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30000 x g (+/- 1000 x g)

- Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-18000 (+/- 1000 rpm dla prędkości maksymalnej), ze skokiem nie większym niż 100 rpm

- Możliwość zainstalowania różnych rotorów dających możliwość wirowania: probówek 1,5/2 ml, probówek typu Falcon o pojemności 15/50 ml, pasków PCR, płytek MTP/PCR

- Możliwość wirowania, co najmniej 48 probówek 1,5/2 ml lub 6 probówek pojemności 50 ml

- Możliwość regulacji temperatury, w zakresie co najmniej od -11 °C do +40 °C (+/- 2 °C)

- Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 40 x 60 x 30 cm (+/- 5 cm)

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 60 cm (+/- 5 cm)

- Waga urządzania bez wirnika nie większa niż 55 kg (+/- 5 kg)

- Pobór mocy nie większy niż 1050W (+/- 50 W)

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

- Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml, nie dłuższy niż 15 sekund (+/- 5 sec)

- Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml nie dłuższy niż 15 sekund (+/- 5 sec)

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s – 9 h 59min (+/- 1 h dla czasu maksymalnego), możliwość pracy ciągłej

- Możliwość zapamiętania 40 programów wirowania +/- 10 programów

- Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie większa niż 55 dB(A) (+/- 5 dB(A))

- Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności +/- 1 h

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

- Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD

- Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- Wirówka wyposażona w wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący co najmniej 48 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 18000 x g (+/- 1000 x g) / 13000 rpm (+/- 1000 rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120 °C, 20 min).

- Co najmniej 24 miesiące gwarancji

CZEŚĆ 2:

Wytrząsarka otwarta z platformą dedykowaną do kolb 250 mL (70 x 250 mL), 1 sztuka

- Wytrząsarka otwarta

- Średnica orbity wytrząsania 2,5 cm (+/- 5%)

- Cyfrowa regulacja obrotów co najmniej w zakresie 25-500rpm z dokładnością +/- 1rpm

- Alarm wizualny i akustyczny włączający się po zakończonej pracy lub przy odchyleniach ilości obrotów od wartości zaprogramowanej, z możliwością wyciszenia alarmu dźwiękowego

- Automatyczny restart po awarii zasilania

- Możliwość ustawienia czasu pracy co najmniej w zakresie od 0,1 do 99 godzin (+/- 1 h dla czasu maksymalnego) oraz pracy ciągłej

- Możliwość automatycznego wyłączenia po zakończeniu zadania

- Elementy elektroniczne oraz mechaniczne zamknięte i odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym zalaniem

- Żeliwna konstrukcja napędu z ciągłym smarowaniem łożysk kulkowych gwarantująca płynny ruch i stabilność

- Czytelny wyświetlacz LED, wskazujący informacje o liczbie obrotów, czasie pracy i alarmach

- Wymiary (szer. x gł. x wys.) max. 90 x 60 x 15 cm (+/- 5 cm)

- Waga bez wyposażenia nie większa niż 50 kg (+/- 5 kg)

- Wyposażona w platformę, z co najmniej 70 uchwytami na kolby stożkowe o pojemności 250 mL

- Wymagane wymiary platformy: 90 x 60 cm (+/- 5 cm)

- Min. 24 miesiące gwarancji

- Serwis autoryzowany