załącznik nr 2 do SIWZ - postępowanie A120-211-206/15/MR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Dostawa urządzenia z akcesoriami  do zatrzymanego przepływu do posiadanego przez Zamawiającego spektrofotometru fluoroscencyjnego Varian dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - 1 sztuka

Wymagane parametry techniczne:

- Sprzęt musi być kompatybilne ze spektrofotometrem fluoroscencyjnym Cary Eclipse

- Sprzęt musi być obsługiwane z poziomu oprogramowania spektrofotometru

- Sprzęt musi umożliwiać pełny odczyt poziomu fluoroscencji w całym zakresie spektralnym w czasie nie większym niż jedna minuta

- Sprzęt musi umożliwiać odczyt fluoroscencji, fosforencji oraz bio- i chemoluminescencji

- Możliwość pomiaru znikomych ilości próbeko sadzonych na ściankach lub dnie naczynia

- Ze sprzętem muszą być dostarczone wszelkie akcesoria wymagane do uruchomienia i pracy

- Kontroler temperatury (zakres temperatury pracy od -10 do +100°C)

- Mikropłytki 96 dołkowe  200 szt.

- Mikropłytki 384 dołkowe 100 szt.