załącznik nr 2 do SIWZ - postępowanie A120-211-207/15/MR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Dostawa łaźni z termostatem cyrkulacyjnym- 1 sztuka dla Wydziału Chemii UG

Wymagane parametry techniczne:

- Termostat z łaźnią z makrolonu do zewnętrznego utrzymywania temperatury urządzeń pomiarowych, komór mierniczych oraz innych zamkniętych obiektów z równoczesną możliwością utrzymywania stałej temperatury w łaźni z pokrywą, wężownicę chłodzącą i pompę tłoczącą.

- wskaźnik LED temp. wartości uzyskanej i zadanej;

- regulację temperatury PID1;

- klawiatura do ustawiania wartości zadanej temperatury;

- nastawiany górny limit przekroczenia temperatury oraz ochronę przed zbyt niskim poziomem
      cieczy.

- Zakres temp. roboczej: od +20°C do +100°C

- Termostabilność: nie gorsza niż ± 0,03°C

- Moc grzania: min 2000 W

- Maks. natężenie przepływu: 15 l/min.

- Maks. ciśnienie pompy: 0,34 bar

- Poj. łaźni: nie mniejsza niż 5 l

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy