Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

TABELA I. Projektor multimedialny nr I – 10 sztuk.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Technologia | TFT |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Proporcje obrazu Przekątna wyświetlanego obrazu Zoom | XGA 1024x768 Format 4:3 W zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” Ręczny min. x 1.2 |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz. W trybie ECO min. 8000 godz. |
| Jasność w trybie standardowym Kontrast | nie mniej niż 3200 ANSI lumen nie mniej niż 2000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 3.0 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 2 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 1x HDMI z HDCP (wejście sygnału) 1x RCA (wejście sygnału) 1 x D-sub (wyjście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wejście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wyjście sygnału) 1x RS-232C 1xRJ-45 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB), |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Korekcja efektu trapezowego min. +/-30° w pionie |
| Głośność | Nie przekraczająca 30dB w trybie Eco |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 15W. Tryb obrazu - normalny, kinowy, dynamiczny, czarna tablica, biała tablica, zielona tablica, zdjęcie. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |

TABELA II. Projektor multimedialny nr II – 1 sztuka.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Proporcje obrazu Przekątna wyświetlanego obrazu | XGA 1024x768 Format 4:3 W zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 4500 godz. W trybie ECO min. 6000 godz. |
| Jasność w trybie standardowym Kontrast | nie mniej niż 3000 ANSI lumen nie mniej niż 13000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 1.8 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 2 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 1x RCA (wejście sygnału) 1 x D-sub (wyjście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wejście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wyjście sygnału) 1x RS-232C 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB). |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Korekcja efektu trapezowego min. +/-40° w pionie |
| Głośność | Nie przekraczająca 28dB w trybie Eco |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 2W. |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |

TABELA III. Projektor multimedialny nr III – 5 sztuk.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Proporcje obrazu Przekątna wyświetlanego obrazu Zoom Współczynnik projekcji Odległość projekcji | XGA 1024x768 pikseli Format 4:3 W zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” Ręczny min. x 1.7 1.5-2.5:1 W zakresie od 1 m do 16 m |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 3500 godz. W trybie ECO min. 8000 godz. |
| Jasność w trybie standardowym Kontrast | nie mniej niż 3600 ANSI lumen nie mniej niż 10000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 3.7 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 1 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 2x HDMI z HDCP (wejście sygnału) 1x RCA (wejście sygnału) 1 x D-sub (wyjście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wejście sygnału) 1x wejście do przyłączenia mikrofonu 1x Stereo mini Jack (wyjście sygnału) 1xRJ-45 1x RS-232C 1 x USB typu A 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB). |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Pionowa +/- 30 stopni Pozioma +/- 25 stopni |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 18W. Automatyczny tryb Eco. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |

TABELA IV. Projektor multimedialny nr IV - 5 sztuk.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Proporcje obrazu Przekątna wyświetlanego obrazu Zoom Ustawienie ostrości Współczynnik projekcji Odległość projekcji | 1920x1080 pikseli Format 16:9 W zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” Ręczny Ręczne W zakresie: 1,2-2,1:1 Od 0,8 m do 14 m |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz. W trybie ECO min. 8000 godz. |
| Jasność w trybie standardowym Kontrast | nie mniej niż 3200 ANSI lumen nie mniej niż 8000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 4.0 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 1 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 2x HDMI z HDCP (wejście sygnału) 1x RCA (wejście sygnału) 1 x D-sub (wyjście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wejście sygnału) 1x wejście do przyłączenia mikrofonu 1x Stereo mini Jack (wyjście sygnału) 1xRJ-45 1x RS-232C 1 x USB typu A 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB). |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Pionowa +/- 30 stopni automatyczna lub ręczna Pozioma +/- 25 stopni |
| Głośność | Nie przekraczająca 33dB w trybie Eco |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. Zabezpieczenie hasłem. Zarządzanie kolorem – korekcja koloru ściany. Możliwość ustawienia zdefiniowanego wyłączenia czasowego. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 18W. Automatyczny tryb Eco. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie. Możliwość podłączenia opcjonalnego modułu WLAN. Projektor wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia otoczenia. |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |