## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO - PRZEDMIOTOWY

DOSTAWA WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM I WYPOSAŻENIEM

TABELA 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| 1. Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem sterowana mikroprocesorowo | Należy podać: Producent…………………………………………… Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Należy zaznaczyć: (poz. 1, ppkt 1-18 spełnia/nie spełnia* Oferowany termin dostawy:………………… tygodni od podpisania umowy. |
| 1) | Posiadająca wyświetlacz cyfrowy LCD |  |
| 2) | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy |  |
| 3) | Posiada w zestawie wymienny autoklawowalny rotor kątowy, z pokrywą, mieszczący minimum 24 probówki stożkowe plastikowe o pojemnościach 1,5 i 2 ml |  |
| 4) | Możliwość dokupienia kompletów adapterów na probówki o pojemnościach 0,2 ml |  |
| 5) | Max. obroty nie mniejsze niż 13 000 rpm oraz max. przyspieszenie nie mniejsze niż 17 000 x g; możliwość nastawienia prędkości wirowania i jej wyświetlanie w jednostkach rpm i rcf; |  |
| 6) | Dokładność kontroli obrotów – nie więcej niż 100 rpm; |  |
| 7) | Umożliwia pracę w trybie „quick spin/short spin”, przy przyciśniętym przycisku kontrolnym |  |
| 8) | Poziom hałasu - głośność przy max. obrotach nie większa niż 60 dB (A); |  |
| 9) | Szybkoschładzająca się (czas schłodzenia do temperatury +4(C nie dłuższy niż 10 min) |  |
| 10) | Wymiary wirówki (w cm): nie większe niż 30 (szerokość) x 45 (głębokość) x 26 (wysokość); |  |
| 11) | Waga wirówki z rotorem nie większa niż 25 kg; |  |
| 12) | Wymagany zakres ustawianej temperatury: minimum -9°C do 40°C ustawiany co 1 stopień; |  |
| 13) | Czynnik chłodzący bezfreonowy; |  |
| 14) | Zakres ustawień czasu pracy: w zakresie 0,5-99 minut; |  |
| 15) | Szybki czas przyspieszania i hamowania – nie większy niż 18 s; |  |
| 16) | Posiada system detekcji nierównowagi i awaryjnego wyłączenia pracy w tym przypadku; |  |
| 17) | Komora robocza musi być wykonana z materiału odpornego na korozję; |  |
| 18) | Zasilanie 230V 50/60 Hz; |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 2.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem sterowana mikroprocesorowo | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*    wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa  w rozdziale XI SIWZ.

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

…………..................................................                                                                                                       
                                                                                                            podpis i pieczątka Wykonawcy