Załącznik nr 2B – formularz cenowo-przedmiotowy

TABELA I. Projektor multimedialny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) | 1920x1080 pikseli, 1080p |
| Proporcje obrazu | Format 16:9 |
| Przekątna wyświetlanego obrazu | W zakresie nie mniejszym niż: 42”- 300” |
| Zoom | Ręczny, minimum 1.1x |
| Współczynnik projekcji | W zakresie od 1.48 do 1.62:1 |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 4000 godz. W trybie ECO min. 6500 godz. |
| Jasność w trybie standardowym | nie mniej niż 3200 ANSI Lumenów |
| Kontrast | nie mniej niż 18000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 2.6 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 1 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 2x HDMI ver. 1.4a (wejście sygnału) w tym jedno w standardzie MHL ver. 1.2 1x RS-232C |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Korekcja efektu trapezowego min. +/-30° w pionie |
| Głośność | Nie przekraczająca 29dB w trybie Eco |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10W. |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |

TABELA II. Ekran elektryczny do projektora

| Kaseta ekranu | Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np., aluminium), kolor biały |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu powierzchnia robocza (bez ramek)/format | Minimum 210x210 cm |
| Uchwyt montażowy | Uniwersalny: z możliwością montażu naściennego i sufitowego lub dwa niezależne uchwyty montażowe. |
| Regulacja położenia punktów krańcowych | Wymagane |
| Wyprowadzenie zasilania | Z lewej strony (widok od przodu) |
| Parametry powierzchni | Przednia strona biały mat, tył czarny, kąt widzenia min. 150°, współczynnik odbicia (Gain) – 1.0, grubość – min. 0.35 mm, tkanina: włókno szklane |
| Certyfikat niepalności tkaniny | Wymagany |
| Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej | Z przodu |
| Naścienny przełącznik sterujący | W zestawie |

TABELA III. Uchwyt sufitowy do projektora

| Regulacja wysięgu | Zakres min. 70-120 cm |
| --- | --- |
| Płynna regulacja wysokości | Wymagana |
| Udźwig | Minimum 11 kg |
| Kolor | Biały lub srebrny |

TABELA IV. Uchwyt sufitowy do projektora

| Regulacja wysięgu | Zakres min. 120 – 200 cm |
| --- | --- |
| Płynna regulacja wysokości | Wymagana |
| Nastawność | góra/dół, prawo/lewo, pochylenie względem ekranu |
| Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu | Wymagane |
| Regulacja w każdej osi | W trzech płaszczyznach |
| Udźwig | Minimum 15 kg |

TABELA V. Kabel przyłączeniowy HDMI 3 m

| Długość | Minimum 3 m |
| --- | --- |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) do 4096x2160 / 24Hz (4K) | Wymagane |
| Kompatybilny z HDTV oraz HDCP | Wymagane, |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowe, chromowane wtyczki pozłacane 24 karatowym złotem |
| Żyły o przekroju 24AWG | Wymagane |

TABELA VI. Kabel przyłączeniowy HDMI 10 m

| Długość | Minimum 10 m |
| --- | --- |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) do 4096x2160 / 24Hz (4K) | Wymagane |
| Kompatybilny z HDTV oraz HDCP | Wymagane |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowe, chromowane wtyczki pozłacane 24 karatowym złotem |
| Żyły o przekroju 24AWG | Wymagane |

TABELA VII. Adapter 2 x HDMI

| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) | Wymagane |
| --- | --- |
| Rodzaj złącza 1 | HDMI (F), gniazdo |
| Rodzaj złącza 2 | HDMI (F), gniazdo |
| Kompatybilność | Z oferowanym kablem HDMI z tabel V i VI. |

TABELA VIII. Kabel przyłączeniowy VGA 3 m

| Długość | Minimum 3 m |
| --- | --- |
| Ekranowanie | Potrójnie ekranowany dla maksymalnej ochrony przed zakłóceniami (zewnętrzny oplot, folia AL, oplot wewnętrzny) |
| Tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne | Wymagane |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) | Wymagane |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowe wtyczki pozłacane 24 karatowym złotem |

TABELA IX. Kabel przyłączeniowy VGA 10 m

| Długość | Minimum 10 m |
| --- | --- |
| Ekranowanie | Potrójnie ekranowany dla maksymalnej ochrony przed zakłóceniami (zewnętrzny oplot, folia AL, wewnętrzny oplot) |
| Tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne | Wymagane |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) | Wymagane |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowe wtyczki pozłacane 24 karatowym złotem |

TABELA X.  Monitor Full HD 55”

| Rozmiar ekranu: | Min. 55” |
| --- | --- |
| Rodzaj panelu: | S-PVA |
| Rodzaj podświetlenia panelu: | LED |
| Jasność: | Minimalnie 350cd/m2 |
| Kontrast: | Minimum 4000:1 |
| Kąty widzenia: | Minimum 176/176 |
| Czas reakcji: | Nie przekraczający 8ms |
| Rozdzielczość fizyczna (natywna): | 1920x1080 |
| Minimalna liczba złącz: | D-SUB, Component RCA, Composite RCA, 3xHDMi, SPDIF, RS232C, USB. |
| Pobór mocy: | Nie większy niż 95W |
| Rozmiar ramki bocznej | Maksymalnie 15 mm |
| Mocowanie VESA | 400x400mm |
| Wbudowana przeglądarka plików graficznych i wideo | Wymagane |
| Możliwość regulacji temperatury barwowej | Wymagane |
| Głośniki | Dwa wbudowane głośniki o mocy min. 10W każdy. |
| Certyfikaty | Energy Star w wersji nie niższej niż 6.0 |

TABELA XI.  Uchwyt ścienny do monitora

| Rozmiar ekranu | Dostosowany do rozmiaru monitora z tabeli X |
| --- | --- |
| Obciążenie | Dostosowany do wagi monitora z tabeli X |
| Możliwość pochyłu | W zakresie od 0 do 18 stopni |
| Standard VESA | 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400 |
| Zabezpieczenie | Śruby blokujące ekran przed wysunięciem. |
| Kolor | Dostosowany do koloru monitora |

Wycena wraz z nazwą oferowanego sprzętu

| Lp. | Opis | Nazwa oferowanego sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto/bez VAT* (kol. 6 x kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TABELA I. Projektor multimedialny | Producent……………………………. Model………………………………….. | 61 szt. |  |  |  |  |
| 2 | TABELA II. Ekran elektryczny do projektora | Producent……………………………. Model………………………………….. | 13 szt. |  |  |  |  |
| 3 | TABELA III. Uchwyt do projektora | Producent……………………………. Model………………………………….. | 13 szt. |  |  |  |  |
| 4 | TABELA IV. Uchwyt do projektora | Producent……………………………. Model………………………………….. | 7 szt. |  |  |  |  |
| 5 | TABELA V. Kabel przyłączeniowy HDMI 3 m | Producent……………………………. Model………………………………….. | 19 szt. |  |  |  |  |
| 6 | TABELA VI. Kabel przyłączeniowy HDMI 10 m | Producent……………………………. Model………………………………….. | 19 szt. |  |  |  |  |
| 7 | TABELA VII. Adapter 2 x HDMI | Producent……………………………. Model………………………………….. | 19 szt. |  |  |  |  |
| 8 | TABELA VIII. Kabel przyłączeniowy VGA 3 m | Producent……………………………. Model………………………………….. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | TABELA IX. Kabel przyłączeniowy VGA 10 m | Producent……………………………. Model………………………………….. | 8 szt. |  |  |  |  |
| 10 | TABELA X. Monitor Full HD 55” | Producent……………………………. Model………………………………….. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 11 | TABELA XI. Uchwyt do monitora | Producent……………………………. Model………………………………….. | 5 szt. |  |  |  |  |
| Razem wartości: |  | x |  |

*  dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski

UWAGA: zsumowaną wartość brutto przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do części II

…………………………………………

Pieczątka i podpis Wykonawcy