OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa cieplarki mikrobiologicznej szt. 1 | 5 tygodni | 24 miesiące | 5 | 10 | T/T |

- Cieplarka mikrobiologiczna z naturalnym obiegiem powietrza.

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż 715 × 740 × 610 mm (szer. × wys. × głęb.).

- Wymiary wewnętrzne komory  nie mniejsze niż 510 × 530 × 420 mm (szer. × wys. 
× głęb.).

- Pojemność komory wewnętrznej minimum 112 l.

- Minimum 2 chromowane półki o dopuszczalnym obciążeniu na półkę 20 kg. Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż od 5 °C powyżej temperatury otoczenia 
do 100 °C.

- Fluktuacja temperatury w 37 °C: +/- 0,1K.

- Kontroler z wyświetlaczem LCD.

- Cyfrowy zegar sterujący 0 - 99,59 h i funkcją pracy ciągłej.

- Port USB dla rejestracji danych.

- Zasilanie 230 V.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.