Załącznik nr 2 do SIWZ – postępowanie A120-211-45/16/ZZ

## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO - PRZEDMIOTOWY

DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU DO SEKWENCJONOWANIA Z WYPOSAŻENIEM  DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

TABELA 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Minimalne parametry techniczne aparatury wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne aparatury oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanej aparatury)* |
| --- | --- |
| 1. System do sekwencjonowania z wyposażeniem | Należy podać: Producent…………………………………… Model………………………………………… Typ…………………………………………… Gwarancja……………………….. miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Należy zaznaczyć: (poz. 1, pkt 1) -19) spełnia/nie spełnia* Oferowany termin dostawy:………………… tygodni od podpisania umowy. |
| 1) | Źródło wzbudzania: diody LED 515nm oraz 650nm |  |
| 2) | Zintegrowane w urządzeniu moduły do amplifikacji i odczytu sekwencji |  |
| 3) | Sekwencjonowanie przez syntezę |  |
| 4) | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych |  |
| 5) | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń |  |
| 6) | Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna w urządzeniu |  |
| 7) | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane |  |
| 8) | Długość odczytu w zakresie od 1 x 75bp do 2 x 150bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej |  |
| 9) | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) 6,6Gb w trybie sparowanych końców |  |
| 10) | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w trybie High-Output: powyżej 22 mln w trybie pojedynczych odczytów powyżej 44 mln w trybie sparowanych końców |  |
| 11) | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w trybie Mid-Output: powyżej 7 mln w trybie pojedynczych odczytów, powyżej 14 mln w trybie sparowanych końców |  |
| 12) | Dokładność odczytu Q30 dla minimum 75% uzyskanych danych |  |
| 13) | Urządzenie musi umożliwiać sekwencjonowanie małego RNA, celowane resekwencjonowanie DNA, celowane sekwencjonowania RNA, profilowanie nowotworów hematologicznych i guzów litych, |  |
| 14) | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym dotykowym ekranem z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym w najnowszej dostępnej wersji umożliwiające sterowanie systemem, wizualizację, zbieranie i obróbkę wyników oraz zapis ilości metod, sekwencji, danych. |  |
| 15) | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ oraz alignment i analiza wariantów dla wybranych |  |
| 16) | Zestaw odczynników do walidacji systemu |  |
| 17) | Dodatkowe zestawy odczynników: - MiniSeq High Output Reagent Kit 75-cycles - 3 op. - MiniSeq High Output Reagent Kit 150-cycles – 3 op. - MiniSeq High Output Reagent Kit 150-cycles - 3 op. - TruSeq Custom Amplicon Low Input Kit, 96 samples – 3 op |  |
| 18) | W wyposażeniu przystawka UV do wzbudzania fluoroscencji żeli i innych obiektów transparentnych światłem UV, umożliwiającym pracę z barwinkami fulorescencyjnymi: EtBr, SybrGreen, SybrGold, SybrSafe, Sypro Orange, Sypro Ruby, GelStar. O powierzchni filtra 21x26cm i długości fali wzbudzenia 312nm, o mocy 6x8W, intensywność oświetlenia 9,000 µW/cm2, pracujący w trybie pracy analityczny/preparatywny |  |
| 19) | W wyposażeniu termocykler umożliwiający odczyt całego widma fluoroscencyjnego w zakresie 510-570nm z mozliwościa wykorzystania siedmiu sond w jednej reakcji. Mozliwość uzywania stripów oraz pojedynczych probówek, algorytm statystyczny genotypowania. HRM klasa 4, liczba próbek 32 dołki, objętość reakcji 10-100µl, maksymalna liczba cykli 200, |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne aparatury oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanej aparatury)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanej aparatury, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 2.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa wraz z instalacją systemu do sekwencjonowania z wyposażeniem | 1 kpl |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*    wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa  w pkt.7 i 8 rozdziału XI SIWZ.

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

………….....................................                                                                                                      
                                                                                                      podpis i pieczątka Wykonawcy