Załącznik nr 2 do SIWZ – postępowanie A120-211-51/16/ZZ

## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWO - PRZEDMIOTOWY

DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ TERMOCYKLERA Z GRADIENTEM  DLA WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

TABELA 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Minimalne parametry techniczne aparatury wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne aparatury oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanej aparatury)* |
| --- | --- |
| 1. Termocykler z gradientem | Należy podać: Producent…………………………………… Model………………………………………… Typ…………………………………………… Gwarancja……………………….. miesięcy (nie krótsza niż 24 miesiące) Należy zaznaczyć: (poz. 1, pkt 1) -20) spełnia/nie spełnia* Oferowany termin dostawy:………………… tygodni od podpisania umowy. |
| 1) | Blok grzejny 96-dołkowy złożony z jednego lub kilku niezależnych bloków działających w technologii Peltier |  |
| 2) | Pojemność stosowanych probówek, płytek -0,2 ml objętość próby – 10-100 μl |  |
| 3) | Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej |  |
| 4) | Temperatura pokrywy grzejnej jest regulowana |  |
| 5) | Możliwość ustawienia różnicy temperatur między dołkami/strefami jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku |  |
| 6) | Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5°C, 30 sekund po starcie programu |  |
| 7) | Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia |  |
| 8) | Zakres temperatury od 0°C do 100°C |  |
| 9) | Dokładność temperaturowa przynajmniej 0,5°C |  |
| 10) | Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy |  |
| 11) | Ramping temperaturowy bloku – nie gorszy niż 3,5 C/sek |  |
| 12) | Praca i parametry termocyklera kontrolowane przez wysokiej jakości mikroprocesor znajdujący się wewnątrz aparatury |  |
| 13) | Aparatura nie wyświetla temperatury bloku, tylko temperaturę dla próbki a rozpoczyna zadaną procedurę, dopiero gdy próbka a nie blok osiągnie temperaturę zadaną |  |
| 14) | Aparatura wyposażona w panel dotykowy |  |
| 15) | Możliwość zapamiętania co najmniej 500 programów, możliwość organizacji zapisanych programów w folderach |  |
| 16) | Aparatura wyposażona w wewnętrzny system bezpieczeństwa , zabezpieczający przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod |  |
| 17) | Oprogramowanie zapewnia: a)możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury b)możliwość programowania przerw w procesie wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania c)możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu d)możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie e)dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu f)możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB |  |
| 18) | Aparatura produkowana zgodnie ze standardami ISO 9001 |  |
| 19) | Aparatura posiada możliwość zainstalowania modułu Wi Fi |  |
| 20) | Aparatura wyposażona jest w porty Ethernet, lub inne do podłączania drukarki lub komputera PC. Aparatura posiada też port USB, który może być użyty przy wszelkich przyszłych udoskonaleniach oprogramowania lub przenoszenia metod |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne aparatury oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanej aparatury)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanej aparatury, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 2.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa wraz z instalacją termocyklera z gradientem | 1 kpl |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*    wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa  w pkt.7 rozdziału XI SIWZ.

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

………….....................................                                                                                                      
                                                                                                      podpis i pieczątka Wykonawcy