OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wirówka z chłodzeniem | 30 dni | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |
| II | Wirówka laboratoryjna | 30 dni | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |
| III | Mała wirówka laboratoryjna | 4 tygodnie | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |

# Część I – Wirówka z chłodzeniem

- Maksymalna siła wirowania rcf z probówkami 1,5/2ml nie mniejsza niż 30000xg

- Możliwość zainstalowania co najmniej 2 różnych rotorów

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Oddzielny przycisk funkcji krótkiego wirowania

- Funkcja hamowania SOFT

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Możliwość wirowania co najmniej 24 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek o pojemności 15 - 50 ml

- Siła wirowania rcf z rotorem na probówki 15-50 ml :

Parametr punktowany:

- od 12000xg do 20000xg	- 1 pkt.

- powyżej 20000xg	- 10 pkt.

10.   Możliwość regulacji temperatury, w zakresie -10°C do +40°C

11.   Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf

12.   Możliwość zapamiętania co najmniej 10 programów wirowania

13.   Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższa niż 4°C

14.   Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania

15.   Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

17.   Wirnik stałokątowy, na co najmniej 24 probówki o pojemności 1,5/2 ml, pozwalający na wirowanie z prędkością nie mniejszą niż 30000xg;

18.    Wirnik stałokątowy mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności 15-50 ml, pozwalający na wirowanie z prędkością:

Parametr punktowany:

- od 12000xg do 20000xg	- 1 pkt.

- powyżej 20000xg		- 10 pkt.

# Część II - Wirówka laboratoryjna

- Maksymalna prędkość obrotowa z probówkami 30ml nie mniejsza niż 10000 RPM

- Możliwość zainstalowania co najmniej 2 różnych rotorów

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Blokada startu przy otwartej pokrywie

- Blokada pokrywy podczas wirowania

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Możliwość wirowania  6 probówek o pojemności min. 30 ml

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf

- Możliwość zapamiętania co najmniej 10 programów wirowania

- Awaryjne otwieranie pokrywy

- Wyświetlacz graficzny

- Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu

- Wirnik stałokątowy mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności min. 30 ml, pozwalający na wirowanie z prędkością:

Parametr punktowany:

- od 10000 RPM do 15000 RPM	- 1 pkt.

- powyżej 15000 RPM		- 10 pkt.

- Probówki z polipropylenu 30ml z pokrywką (25,5x94mm) – 18 sztuk

# Część III - Mała wirówka laboratoryjna

- Mała wirówka laboratoryjna, przeznaczona także do pracy w terenie.

- Obroty do 6000 RPM.

- Możliwość wirowania 8 lub więcej probówek szklanych lub z tworzywa o pojemności 10-15 ml.

- Wirówka wyposażona w odpowiedni wirnik kątowy.

- Wirówka wyposażona w podkładki gumowe pod odpowiednie probówki.

- Wirówka ma wyświetlacz LCD.

- Możliwa regulacja RPM/RCF.

- Regulacja czasu wirowania.

- Możliwość wirowania przez czas od 1 min do przynajmniej 45 minut w jednym programie.

- Możliwość podłączenia wirówki do gniazda 12V (w samochodzie) co umożliwi pracę w terenie.

- Blokada pokrywy podczas wirowania.

- Blokada startu urządzenia przy otwartej pokrywie.

- Waga -  nie więcej niż 4.5 kg.