FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

MACIERZ DYSKOWA – 1 komplet

Zastosowanie: zapasowe archiwum danych, zabezpieczenie danych z głównej macierzy przy operacjach serwisowych.

| Lp. | Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność obliczeniowa | Zainstalowany procesor w architekturze x86 osiągający w oferowanej macierzy w testach wydajności SPECint_rate2006 wydajność min. 120 pkt. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 2. | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’o wysokości nie przekraczającej 4U. Obudowa umożliwiająca instalację do 24 dysków twardych 3,5” lub 2,5” z interfejsem SATA 3 o pojemności minimum 4 TB każdy. Wszystkie dyski muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy (ang. Hot-Plug). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 3. | Interfejsy | Minimum dwa złącza 10GbE SFP+ z obsługą protokołu iSCSI, Minimum cztery złącza USB 2.0, Minimum cztery złącza USB 3.0. Minimum jedno złącze HDMI. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 4. | Pamięć ram | Nie mniej niż 4 GB pamięci DDR3. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. Możliwość rozbudowy do 32 GB. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 5. | Obsługiwane poziomy RAID | Obsługiwane poziomy RAID, co najmniej 0,1,5,6,10. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 6. | Dyski | Zainstalowane minimum 24 dyski o minimalnej pojemności 4TB każdy o stałej prędkości obrotowej minimum 7.2k RPM. Wszystkie dyski muszą być identyczne pod względem mechanicznym i znajdować się na liście zgodności sprzętowej producenta macierzy. Niezawodność dysków musi wynosić minimum 2 mln godz. Dyski muszą dopuszczać pracę 24 godziny 7 dni w tygodniu. Okres gwarancji producenta musi wynosić minimum 60 miesięcy. | Producent………………….. Typ………………………….. Model……………………….. Okres gwarancji…………… miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 7. | Funkcjonalności | Szyfrowane wolumenów kluczem AES-256bit Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne. Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. Kopie migawkowe dla jednostek iSCSI LUN. Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Remote Replication). Uwierzytelnianie w usłudze katalogowej serwera Microsoft Server 2012R2 (AD) i LDAP. Wbudowany serwer VPN, Syslog i RADIUS. Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi na nowe urządzenie tego samego typu. Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 8. | Interfejsy administracyjne | SNMP, zarządzanie graficzne z wykorzystaniem interfejsu www lub dedykowanego oprogramowania administracyjnego. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 9. | Zasilacze | Co najmniej dwa nadmiarowe i wymienne w czasie pracy (ang. Hot Plug), o mocy zapewniającej poprawne zasilanie macierzy wyposażonej w pełną deklarowaną przez producenta ilość dysków. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 10. | Wyposażenie | Szyny montażowe do przemysłowej szafy będącej na wyposażeniu Zamawiającego o szerokości 19”. Macierz musi być wyposażona w 2 moduły optyczne 10GBASE-LR, gniazda na złącza typu LC, długość fali 1310nm. Dwa kable światłowodowe jednomodowe, dwu włóknowe SC/APC Simpleks - SC/LC Dupleks o długości 2 m. Dwa kable światłowodowe jednomodowe, dwu włóknowe SC/APC Simpleks - SC/LC Dupleks o długości 15 m. | Pozycja 2. Moduły optyczne Producent……………………………… Model……………………………………… Pozycja 1,2,3,4 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 12 | Moduły optyczne do infrastruktury zamawiającego | Zamawiający posiada przełącznik Fujitsu PY CB Eth Switch/IBP 10Gb 18/8 z oprogramowaniem V03.00 NY0072. Do zestawu należy dołączyć 2 moduły optyczne 10Gb SFP+. Oferowane moduły muszą znajdować się liście zgodności sprzętowej z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem światłowodowym. Całkowita odległość pomiędzy przełącznikiem a macierzą wynosi ok. 1 km, trasa w całości po włóknach jednomodowych. | Moduły optyczne Producent……………………………… Model……………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| 13 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji producenta. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem urządzenie do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 10 dni roboczych. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT * w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macierz dyskowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Moduły optyczne do infrastruktury zamawiającego | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

** niepotrzebne skreślić

*** Razem wartość brutto/bez VAT**  należy wpisać do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ.

# Text boxes

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.