OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa galwanostatu - potencjostatu | 8 - 10 tygodni | 12 m-cy | 7 | 14 | T/T |

Dostarczony sprzęt musi być urządzeniem fabrycznie nowym, kompletnym,  gotowym  do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Potencjostat - galwanostat  musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę zbieranych danych.

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia 
w siedzibie Zamawiającego, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi 
i eksploatacji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia aparatury wraz z oprogramowaniem,

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c)  montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu wraz z oprogramowaniem

d)  zapewnienia  gwarancji oraz usługi  serwisowej zgodnie z  warunkami  określonymi  przez Zamawiającego

- Potencjostat – galwanostat musi umożliwiać w pracę układzie dwu-trzy 
i czteroelektrodowym.

- Obudowa modułowa

- Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie pomiaru w maksymalnych zakresach potencjału i prądu równocześnie, bez konieczności zmian trybów pracy. Powinno przełączać zakresy prądowe automatycznie.

- Urządzenie musi posiadać oprogramowanie umożliwiające łączenie różnych typów pomiaru w sekwencje oraz automatyczne przetwarzanie i analizę otrzymanych wyników. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie wykresów z otrzymanych danych pomiarowych, porównywanie ich na jednym wykresie, a także łączenie ich 
w wykresy 3D. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie można było użytkować na wielu stacjach roboczych u Zamawiającego i nie było sprzętowo lub programowo limitowane

- Wymiana wbudowanego modułu impedancyjnego na jeden z wymienionych: moduł multipleksera, moduł bipotencjostatu, moduł do monitorowania stężeń jonów, pH 
i temperatury, lub moduł mikrowagi kwarcowej

Parametr punktowany:

- Spełnia 10 pkt.

- Nie spełnia 0 pkt.

- Maksymalne napięcie wyjściowe		- nie mniejsze niż ± 20 V

- Maksymalny prąd wyjściowy		- nie mniejszy niż ± 400 mA

- Zakres pomiaru potencjału		- nie mniejszy niż ± 10 V

- Możliwość skanowania w zakresie		- nie mniejszym niż 10mV/s - 250 V/s

- Zakres pomiaru prądu			- 10 nA – 100 mA w 8 dekadach

- Rozdzielczość pomiaru prądu		- nie gorsza niż 30 fA w zakresie 10 nA

- Wejściowa impedancja elektrometru	- >1TΏ

- Zakres częstotliwości			- 1 Hz – 1MHz

- Dokładność częstotliwości		- nie gorsza niż 0.003%

- Okres gwarancji			- min. 12 miesięcy

Parametr punktowany:

- Od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt.

- 24 miesiące i więcej  - 10 pkt.

- Termin dostawy:

Parametr punktowany:

- Do 8 tygodni – 10 pkt.

- Od 8 tygodni i jednego dnia  do 10 tygodni – 1 pkt.