OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa pompy perystaltycznej | 40 dni roboczych | 12 m-cy | 7 | 14 | N/N |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy perystaltycznej. Dostarczona pompa musi być urządzeniem fabrycznie nowym, kompletnym, gotowym do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- dostarczenia urządzenia,

- transportu do wskazanego miejsca dostawy,

- zapewnienia gwarancji oraz usługi serwisowej zgodnie warunkami określonymi przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Moduł sterujący pompy perystaltycznej umożliwiający pracę z głowicami: jednokanałowa, dwukanałowa, czterokanałowa, ośmiokanałowa

- Moduł sterujący pompy wyposażony w mikroprocesor, wyświetlacz LCD i klawiaturę umożliwiającą sterowanie pracą pompy

- Wymienna 8 – kanałowa głowica pompy umożliwiająca przepływ cieczy z prędkością od 0,3µl do 30 mL/min z maksymalnym ciśnieniem 0,5 MPa (5 bar)

- Wymienna 4 – kanałowa głowica pompy umożliwiająca przepływ cieczy z prędkością od 1 do 220 mL/min z maksymalnym ciśnieniem 0,3 MPa (3 bar)

- Głowica odporna chemicznie, posiadająca minimum 10 rolek ze stali nierdzewnej ustawionych pionowo, zapewniających płynny i powtarzalny przepływ z minimalną pulsacją

- Regulacja prędkości: 0 – 48 obr/min z dokładnością 0,01 obr/min do prędkości 9,99 obr/min oraz 0,1 obr/min dla prędkości powyżej 10 obr/min

- Głowica musi mieć możliwość wyposażenia jednocześnie w przewody o różnej średnicy.

- Sterowanie pracą pompy z klawiatury (funkcje start/stop, wybór kierunku przepływu, zmniejszanie/zwiększanie przepływu, zasysanie) lub z komputera.