FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie:

System będzie używany do nauki wymowy, poprzez czytanie na głos lub powtarzanie po wykładowcy, ćwiczeń ze słuchu oraz nauczania tłumaczeń. Niezbędne są funkcje rozmów w parach i rozmów w grupie. system będzie również wykorzystywany przy egzaminach państwowych z języka chińskiego w trakcie, których niezbędne jest stworzenie nagrania, na którym znajdzie się zarówno głos egzaminowanego jak i treść puszczana z płyty.

Minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne systemu:

Pozycja A. Stanowisko nauczyciela, na które składa się oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu:

Pozycja A1. Oprogramowania systemowego posiadającego co najmniej funkcjonalności:

- ćwiczenia ze słuchu,

- ćwiczenia sytuacyjne

- ćwiczenia głośnego czytania

- dyskusje grupowe

- dyskusje w parach

- konwersacje telefoniczne (z ograniczeniem pasma symulującym rzeczywistą

- rozmowę telefoniczną)

- symultaniczne oraz kolejne ćwiczenia interpretacyjne

- testy wyboru

- testy prawda-fałsz

- testy rejestrowane

- możliwość adaptacji do testów ILP

- egzaminy APR

- praca z bibliotekami multimedialnymi

- ćwiczenia pytanie-odpowiedź

- rozmowa na życzenie

- nauczyciel ma możliwość tworzenia i rejestracji testów oraz rejestracji odpowiedzi studentów

- zarejestrowane odpowiedzi są łatwo transferowalne na inny komputer

- możliwość wystawiania ocen i komentarzy

- możliwość tworzenia przez nauczyciela własnej skali ocen

- kompletne zarządzanie laboratorium przez nauczyciela przy pomocy komputera PC

- aktywność studentów wyświetlana jest w czasie rzeczywistym na ekranie monitora

- nauczyciel może w każdej chwili sprawdzić status systemu oraz wprowadzać instrukcje w każdym momencie lekcji

- na ekranie monitora wyświetlane są tylko dostępne funkcje

- możliwość podziału studentów na sesje (minimum 3) zajmujące się odrębnymi zadaniami (nauczanie, praca z bibliotekami multimedialnymi) oraz grupy

- rozmowy oraz zapytania ze strony studentów sygnalizowane są na pulpicie nauczyciela

- system umożliwia zakładania indywidualnych kont dla każdego prowadzącego zajęcia

- w każdym momencie pracy nauczyciel ma podgląd obecności studentów oraz ich rozmieszczenia na sali wraz z możliwością wydruku

- system posiada wbudowane, wstępnie programowane lekcje

- możliwość podłączenia kamer video, odtwarzaczy MP3, tunerów satelitarnych, MD, DAT, magnetofonu, karty muzycznej z komputera PC, odtwarzacza CD/DVD i innych analogowych lub cyfrowych źródeł sygnału

- system ma być wyposażony w magnetofon kasetowy służący do wykonywania kopi nagrań cyfrowych

- system posiada pamięć cyfrową umożliwiająca zmagazynowanie min 50h materiału audio z szybkim i łatwym dostępem przez nauczyciela

- materiał zachowany w pamięci cyfrowej jest kopiowalny (w całości oraz pojedyncze pliki)

- po zakończeniu ćwiczenia wszystkie odpowiedzi studentów mogą być w sposób automatyczny skopiowane i skonwertowane do formatu MP3, WAV lub WMA do magazynu multimedialnego, na komputer nauczyciela lub dowolny inny nośnik

- system raportuje poziom zajętości pamięci cyfrowej

- system umożliwia jednoczesne zgranie nagrań ze wszystkich stanowisk studentów na komputer nauczyciela lub inne wskazane miejsce po zakończeniu ćwiczenia

- system wyposażony jest w pomoc ON-LINE

- system posiada instrukcję obsługi, jak również materiały umożliwiające podjęcie niezwłocznie pracy dydaktycznej

Pozycja A2. Audiopanel nauczyciela - 1 sztuka

- 2 złącza modularne

- we/wy audio,

- regulacja wzmocnienia oddzielnie dla każdego kanału min. 12 punktowa,

- zakres częstotliwości 20Hz-15kHz +/- 3dB,

- zniekształcenia <1%, 0dBV S/N>70dBA, 1kHz, 0dBV

- wejście mikrofonowe 2.2kOhm

- poziom nominalny 30mV

- wyjście słuchawkowe 100Ohm

- poziom nominalny -10dBV

- wypukłe przyciski, pozwalające w jednoznaczny sposób zidentyfikować funkcjonalność przez osoby z dysfunkcją wzroku

- sygnalizacja optyczna aktywności przycisków dla osób niedosłyszących

- podłączenie do PC

Pozycja A3. Słuchawki z wbudowanym mikrofonem - 1 sztuka

Słuchawki

- impedancja: 100Ohm

- zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

- czułość: (SP.L/ 1kHz): 105 +/- 3 dB

- moc: minimalnie 100mW

- stereo/mono

- miękkie okładziny uszne, izolujące od zakłóceń zewnętrznych z nausznikami o średnicy 45mm

- złącze mini jack stereo

Mikrofon

- mikrofon bezkierunkowy

- typ: pojemnościowy

- zakres częstotliwości: 40 - 16k Hz

- impedancja: 2.2kOhm

- impedancja: 2.2kOhm

Pozycja A4. System nagrywania - 1 sztuka

- napięcie zasilania 115/230V, 50-60Hz

- częstotliwość próbkowania 32kHz

- możliwość cyfrowej rejestracji nagrań studentów

- czas nagranie nie mniejszy niż 90 min./stanowisko

- system nagrywania dysponuje możliwością natychmiastowego wyszukiwania początku nagrania

- licznik czasu nagrania działający w czasie rzeczywistym

- indywidualna regulacja wzmocnienia dla ścieżki nauczyciela i studenta

- nagrywanie informacji przez studenta są w pełni kontrolowane zdalnie przez nauczyciela

- panel LCD umożliwiający status nagrania

- wskaźniki LED informujące o włączonych klawiszach oraz funkcjach

Pozycja B.  Stanowisko studenta, na które składa się oprogramowanie i oprzyrządowanie systemu: – 24 komplety

Pozycja B5. Audiopanel studenta - 24 sztuki

- 2 złącza modularne 6 pin,

- we/wy audio,

- regulacja wzmocnienia oddzielnie dla każdego kanału min. 12 punktowa,

- zakres częstotliwości 20Hz-15kHz +/- 3dB,

- zniekształcenia <1%, 0dBV S/N>70dBA, 1kHz, 0dBV

- wejście mikrofonowe 2.2kOhm

- poziom nominalny 30mV

- wyjście słuchawkowe 100Ohm

- poziom nominalny -10dBV

- wypukłe przyciski, pozwalające w jednoznaczny sposób zidentyfikować funkcjonalność przez osoby niewidome

- sygnalizacja optyczna aktywności przycisków dla osób niedosłyszących

Pozycja B6. Słuchawki z wbudowanym mikrofonem: - 24 sztuki

Słuchawki

- impedancja: 100Ohm

- zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

- czułość: (SP.L/ 1kHz): 105 +/- 3 dB

- moc wydzielana max.:100mW

- stereo/mono

- miękkie okładziny uszne, izolujące od zakłóceń zewnętrznych z nausznikami o średnicy 45mm

- złącze mini jack - stereo

Mikrofon

- mikrofon bezkierunkowy

- typ: pojemnościowy

- zakres częstotliwości: 40 - 16k Hz

- impedancja: 2.2kOhm

Pozycja C. Biurko i kontener dla nauczyciela - 1 komplet

- Biurko nauczyciela (jedna sztuka) – w kształcie litery L o wymiarach wg. załączonego projektu. W krótszym boku umieszczony kontener przeznaczony na system i sprzęt do nagrywania. Zasłonięta przestrzeń pod biurkiem listwami od blatu do podłogi. Blaty biurek wykonane z płyty meblowej o grubości  minimum 18 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Kolorystyka zbliżona do istniejących biurek  znajdujących się na wyposażeniu Sali (zdęcie nr x). Na wszystkich płaszczyznach  niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz nieprecyzyjne wykonanie.

- Kontener  (jedna sztuka) -  przeznaczony na system i sprzęt do nagrywania. Blat kontenera wykonany z płyty meblowej o grubości  minimum 18 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC gr. 2 mm w kolorze blatu. Kolorystyka jak w oferowanym biurku. Na wszystkich płaszczyznach  niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz nieprecyzyjne wykonanie. Kontener powinien pozwalać na swobodny obieg powietrza zapobiegając przegrzewaniu się umieszczonym w nim urządzeniom.

Pozycja D. Usługa instalacyjna – montaż, uruchomienie, przeszkoleniem pracowników

| Wykonania instalacji i montażu urządzeń | Stanowisko studenta – montaż paneli audio w istniejących biurkach z adaptacją istniejących w blatach otworów o średnicy 8 cm. Panele należy przymocować na stałe, bez możliwości przypadkowego zdemontowania. Poprowadzenie okablowania pod biurkami tak aby nie były widoczne z perspektywy siedzącego. Kable poprowadzone pod biurkiem i doprowadzone do urządzeń umieszczonych na blacie przez jeden dedykowany otwór. Otwór, przez który będą doprowadzone przewody od stanowisk studentów do przełącznika powinien być umieszczony w tylnej części biurka. Stanowisko nauczyciela – montaż panelu audio w biurku z mocowaniem na stałe bez możliwości przypadkowego zdemontowania. |
| --- | --- |
| Uruchomienie, integracja i przetestowanie systemu | współpraca urządzeń AUDIO z system do nauki języków uruchomienie i testowanie urządzenia do zapisu plików multimedialnych konfiguracja systemu do nauki tłumaczeń symultanicznych do zapisywania i przechowywania plików, integracja ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego polegająca na zdalnym dostępie z systemów wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego ( WINDOWS 7 i 10) , wprowadzenie i konfiguracja użytkowników, wprowadzenie polityk bezpieczeństwa przy dostępie sieciowym |
| Szkolenie z obsługi systemu nauki języków | nie mniej niż 4 roboczo-godziny, dla min. 10 osób. |

| 1 | 2 | 3 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość brutto/bez VAT** PLN |
| 1 | Stanowisko nauczyciela (oferowane w pozycji A1 i A2) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 1 komplet |  |
| 2 | Słuchawki z mikrofonem (oferowany w pozycji A3) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 1 szt. |  |
| 3 | Sprzęt do nagrywania (oferowany w pozycji A4) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 1 szt. |  |
| 4 | Stanowisko studenta (oferowane w pozycji B5) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 24 komplety |  |
| 5 | Słuchawki z mikrofonem (oferowane w pozycji B6) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 24 szt. |  |
| 6 | Biurko i kontener (oferowane w pozycji C) | 1 komplet |  |
| 7 | Usługa instalacyjna (oferowane w pozycji D) | komplet |  |

|  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |
| --- | --- | --- | --- |

** niepotrzebne skreślić

*** „Razem wartość brutto”  należy wpisać do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ.

# Text boxes

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy