FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie:

Projektory będą używane przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele będą zarówno pokazywać prezentacje jak również wyświetlać filmy, zarówno z nośników jak i z internetu. Projektory będą też wykorzystywane podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut aby prezentować zdjęcia lub inne materiały przygotowane na dane wydarzenie.

Tabela 1. projektor  multimedialny – 6 sztuk

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista (podstawowa) Proporcje obrazu Przekątna wyświetlanego obrazu Zoom Ustawienie ostrości Współczynnik projekcji Odległość projekcji | 1920x1080 pikseli lub 1920x1200 pikseli Format 16:9 lub 16:10 W zakresie nie mniejszym niż: 30”- 300” Ręczny Ręczne W zakresie: 1,2-2,1:1 Od 0,8 m do 14 m |
| Żywotność lampy | W trybie standard (ang. Normal Mode) min. 5000 godz. W trybie ECO min. 8000 godz. |
| Jasność w trybie standardowym Kontrast | nie mniej niż 3200 ANSI lumen nie mniej niż 8000:1 |
| Waga | Nie przekraczająca 4.0 kg |
| Minimalna liczba złącz: | 1 x analogowe D-sub (wejście sygnału) 2x HDMI z HDCP (wejście sygnału) 1x RCA (wejście sygnału) 1 x D-sub (wyjście sygnału) 1x Stereo mini Jack (wejście sygnału) 1x wejście do przyłączenia mikrofonu 1x Stereo mini Jack (wyjście sygnału) 1xRJ-45 1x RS-232C 1 x USB typu A 1 x USB typu B (sterowanie myszką USB). |
| Korekcja geometrii obrazu (ang. Digital Keystone Correction) | Pionowa +/- 30 stopni automatyczna lub ręczna Pozioma +/- 25 stopni |
| Głośność | Nie przekraczająca 33dB w trybie normal |
| Wymagane funkcje | Menu wyświetlane na ekranie (OSD). Menu w języku polskim. Zabezpieczenie hasłem. Możliwość ustawienia zdefiniowanego wyłączenia czasowego. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowany głośnik lub głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 10W. Automatyczny tryb Eco. Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie. Możliwość podłączenia opcjonalnego modułu WLAN. Projektor wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia otoczenia. |
| Wyposażenie: | Pilot zdalnego sterowania. Kabel zasilający. Kabel sygnałowy D-SUB Podręcznik użytkownika w języku polskim. |

Tabela 2. Ekran elektryczny – 2 sztuki

| Kaseta ekranu | Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np. aluminium), kolor biały |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu powierzchnia robocza (bez ramek)/format 16:9 | Minimum 230x139 cm |
| Czarna ramka | Tak, do 5 cm |
| Uchwyt montażowy | Uniwersalny: z możliwością montażu naściennego i sufitowego lub dwa niezależne uchwyty montażowe. |
| Regulacja położenia punktów krańcowych | Wymagane |
| Wyprowadzenie zasilania | Z lewej strony (widok od przodu) |
| Parametry powierzchni | Przednia strona biały mat, tył czarny, kąt widzenia min. 150°, współczynnik odbicia (Gain) – 1.0, grubość – min. 0.35 mm, tkanina: włókno szklane |
| Certyfikat niepalności tkaniny | Wymagany |
| Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej | Z przodu |
| Naścienny przełącznik sterujący | W zestawie |

Tabela 3. Ekran elektryczny – 3 sztuki

| Kaseta ekranu | Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np. aluminium), kolor biały |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu powierzchnia robocza (bez ramek)/format 16:9 | Minimum 200x113 cm |
| Czarna ramka | Tak, do 5 cm |
| Uchwyt montażowy | Uniwersalny: z możliwością montażu naściennego i sufitowego lub dwa niezależne uchwyty montażowe. |
| Regulacja położenia punktów krańcowych | Wymagane |
| Wyprowadzenie zasilania | Z lewej strony (widok od przodu) |
| Parametry powierzchni | Przednia strona biały mat, tył czarny, kąt widzenia min. 150°, współczynnik odbicia (Gain) – 1.0, grubość – min. 0.35 mm, tkanina: włókno szklane |
| Certyfikat niepalności tkaniny | Wymagany |
| Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej | Z przodu |
| Naścienny przełącznik sterujący | W zestawie |

Tabela 4. Ekran elektryczny – 1 sztuka

| Kaseta ekranu | Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np. aluminium), kolor biały |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu powierzchnia robocza (bez ramek)/format 16:9 | Minimum 170x96 cm |
| Czarna ramka | Tak, do 5 cm |
| Uchwyt montażowy | Uniwersalny: z możliwością montażu naściennego i sufitowego lub dwa niezależne uchwyty montażowe. |
| Regulacja położenia punktów krańcowych | Wymagane |
| Wyprowadzenie zasilania | Z lewej strony (widok od przodu) |
| Parametry powierzchni | Przednia strona biały mat, tył czarny, kąt widzenia min. 150°, współczynnik odbicia (Gain) – 1.0, grubość – min. 0.35 mm, tkanina: włókno szklane |
| Certyfikat niepalności tkaniny | Wymagany |
| Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej | Z przodu |
| Naścienny przełącznik sterujący | W zestawie |

Tabela 5. Stały uchwyt umożliwiający montaż ekranów do sufitu lub do ściany – 3 sztuki

| Długość uchwytu | 60 cm |
| --- | --- |
| Dopasowany do zaoferowanych ekranów, pozwalający na odsunięcie ekranu o określoną odległość od ściany lub sufitu | Wymagane |

Tabela 6. Uchwyt do projektora – 6 sztuk

| Uchwyt z regulacją wysokości | Min. 24-112cm |
| --- | --- |
| Materiały | Obudowa wykonana ze stopów metali lekkich (np., aluminium), kolor biały |
| Możliwość regulacji kąta nachylenia | Wymagane |
| Kolor | biały |
| Udźwig | Min. 12 kg |

Tabela 7. kolumna głośnikowa – 12 sztuk

| Kolumna dwudrożna | Wymagane |
| --- | --- |
| Impedancja | 8 ohm |
| Moc RMS | Min. 50W |
| Efektywność SPL 1W1m | Nie mniejsza niż 93dB |
| Pasmo przenoszenia | W zakresie 110Hz ÷ 20kHz |
| Wbudowany transformator na linie 100V | Wymagane |
| Odczepy transformatora | Minimum: 5/7,5/15/30W |
| Sprężynowe zaciski do kabla głośnikowego | Wymagane |
| Klasa ochrony | Co najmniej IP54 |
| Wymiar (bez akcesoriów) | Maksymalna wysokość 210 mm |
| Waga | Maksymalnie 2,8 kg |

Tabela 8. Wzmacniacz z mikserem – 6 sztuk

| Pasmo przenoszenia | W zakresie 15Hz - 30kHz |
| --- | --- |
| Czułość nominalna | 0dBV (-6dBV)/>8kΩ |
| Regulacja tonacji | LINE / MIC |
| Moc | Nie mniejsza niż 2 x 30 W @ 8Ω |
| Wejścia | 1 wejście MIC/LINE, 2 wejścia LINE |
| Funkcje | Auto Standby, Talkover |
| Zasilanie | Phantom |
| Praca w trybie | STEREO lub PARALLEL |
| Obsługa portu: RS-232 | Wymagane |
| Port MUTE | przeciwpożarowy i ewakuacyjny |
| Wymiary | Maksymalna wysokość 160 mm |
| Waga | Maksymalnie 1 kg |

Tabela 9. Kabel przyłączeniowy HDMI 3 m – 6 sztuk

| Długość | Minimum 3 m |
| --- | --- |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) do 4096x2160 / 24Hz (4K) | Wymagane |
| Kompatybilny z HDTV oraz HDCP | Wymagane, |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe odporne na utlenianie i korozję np. pozłacane. |
| Żyły o przekroju 24AWG | Wymagane |

Tabela 10. Kabel przyłączeniowy VGA 3 m – 6 sztuk

| Długość | Minimum 3 m |
| --- | --- |
| Ekranowanie | Potrójnie ekranowany dla maksymalnej ochrony przed zakłóceniami (zewnętrzny oplot, folia AL, oplot wewnętrzny) |
| Tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne | Wymagane |
| Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) | Wymagane |
| Materiał | Przewodnik z miedzi beztlenowej, metalowa obudowa wtyczki, styki kontaktowe odporne na utlenianie i korozję np. pozłacane. |

Tabela 11. Usługa instalacyjna – montaż, uruchomienie, przeszkolenie operatorów.

| Montaż | Montaż projektorów na przymocowanych do sufitu uchwytach w bezpośrednim sąsiedztwie doprowadzonych kabli przyłączeniowych. Montaż w sposób umożliwiający prezentację pełnego (w sposób symetryczny) obrazu na ekranie. Spięcie kabli opaskami rzepowymi / plastikowymi. Montaż kolumn głośnikowych w bezpośrednim pobliżu doprowadzonych przyłączy – na ścianie lub suficie w zależności od umiejscowienia przyłączy. Montaż głośników nie może blokować montażu / pracy ekranu. Montaż mixera pod biurkiem lub ścianie, do której przysunięte jest biurko prowadzącego zajęcia. Kable zasilające oraz audio prowadzone od listwy (zdjęcie 1) do mixera ukryte w korytkach przymocowanych do ściany. Kable audio dwużyłowe o przekroju min. 2x2mm2, każda z żył w izolacji PCV oraz dodatkowa wspólna okrągła izolacja PCV. W razie konieczności kable poprowadzone w listwie gumowej podłogowej. Kabel audio od mixera do źródła dźwięku puszczony swobodnie. Montaż ekranów symetrycznie pomiędzy przyłączami głośnikowymi, w sposób nie blokujący drzwi wejściowych do pomieszczeń. Sterowanie góra / dół za pomocą przycisków z panelu sterowania – przewody doprowadzone do gniazda w pobliżu gniazd głośnikowych (zdjęcie 2). |
| --- | --- |
| Uruchomienie | Uruchomienie sprzętu w salach leży po stronie wykonawcy. Na uruchomienie wykonawca ma 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy. Montaż możliwy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. |
| Szkolenie | Szkolenie z użytkowania sprzętu dla min. dwóch osób. |

Formularz cenowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość brutto/bez VAT* PLN |
| 1 | projektor multimedialny (oferowany w tabeli 1) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | ekran elektryczny (oferowany w tabeli 2) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | ekran elektryczny (oferowany w tabeli 3) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | ekran elektryczny (oferowany w tabeli 4) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | stały uchwyt (oferowany w tabeli 5) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 6 | uchwyt do projektora (oferowany w tabeli 6) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 7 | kolumna głośnikowa (oferowana w tabeli 7) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 8 | wzmacniacz z mikserem (oferowany w tabeli 8) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9 | kabel przyłączeniowy HDMI (oferowany w tabeli 9) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10 | kabel przyłączeniowy VGA (oferowany w tabeli 10) producent………………………………….. model……………………………………..…. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Usługa montażu, uruchomienia, szkolenia (wg opisu w tabeli 11) | komplet |  |  |  |  |
| Razem wartości brutto/bez VAT** |  |

* niepotrzebne skreślić, „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI pkt. 9 SIWZ

** Razem wartość brutto/bez VAT**  należy wpisać do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ.

# Text boxes

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy