OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa termocyklera z gradientem temperatury | 8 tygodni | 12 m-cy | 5 | 15 | T/T |

- Liczba prób: probówki 96 x 0,2 mL, lub mikropłytka 96 dołkowa (8x12 miejsc, z ramką lub bez)

- Blok aluminiowy lub srebrno-złoty

- Zakres temperatury: bloku od 4°C do 99°C; pokrywy 37°C do 110°C

- Grzanie około 4°C/sek.

- Chłodzenie ≥3°C/sek

- Funkcja gradient pozwalająca zróżnicować temperaturę w bloku

- Gradient temperatury nastawny w zakresie 30-99°C

- Opcja preheating’u i grzania pokrywy

- Uszczelnienie probówek i płytek dzięki zastosowaniu grzejnej pokrywy żelowej

- Wyświetlacz graficzny

- Pamięć programów (minimum 600) i folderów użytkowników, zabezpieczanych hasłem

- Oddzielny panel sterujący, pozwalający na kontrolę do 5 termocyklerów