FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

TABELA 1. Tablet PC – 3 sztuki

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie stosowane m.in. do prowadzenia obliczeń teoretycznych, zapisywanych w formie notatek (w programach Windows Journal, Onenote itp. ), a także do obliczeń symbolicznych w programie Mathematica oraz numerycznych przy użyciu Matlaba, lub C++). Komputer musi mieć konwertowany ekran i posiadać dedykowane piórko, zawierające przyciski odpowiadające za gumkę oraz prawy przycisk myszki. Piórko powinno mieć dużą precyzję także przy brzegach ekranu. W trakcie pisania, nie powinny się pojawiać okienka w wyniku położenia ręki na ekranie lub takie przypadkowe wyskakiwanie okienek powinno być bardzo rzadkie. Użycie sprzętu mającego powyższe cechy pozwala wielokrotnie zwiększyć przepływ informacji miedzy współpracownikami, przyspieszając czas powstania publikacji. W ten sposób, grupa otrzymuje przewagę nad zespołami, nie posiadającymi takiego narzędzia. W zespołach tych wymiana informacji musi się dokonywać albo przez bezpośrednie spotkanie, albo przy pomocy niedoskonałych środków jak e-mail, w których jest niezwykle trudno przekazać treść obliczeń, składającą się niemal wyłącznie z matematycznych wzorów. Inną możliwością jest zapisywanie obliczeń w latexu, lub w innym programie co jest zdecydowanie zbyt czasochłonne, żeby mogło stanowić wydajne narzędzie komunikacji. Stosowanie urządzenia wyposażonego w rysik jest wiec nowoczesnym narzędziem dla zespołu naukowego. Znakomicie usprawnia też pracę indywidualną – możliwość wymazywania, kopiowania i przemieszczania formuł pozwala przyspieszyć wielokrotnie obliczenia. Ponadto notatki z wielu badanych równolegle problemów są w każdej chwili dostępne, łatwe do odszukania i edytowalne. |
| Pozycja 1: Typ | Komputer przenośny z możliwością pracy jako tablet i notebook. Komputera można używać w trybie notebooka w sytuacjach wymagających użycia klawiatury i myszki. Obracany ekran wzdłuż dłuższego boku komputera umożliwiający przełączenie do trybu tabletu. W trybie tabletu ekran musi umożliwiać wprowadzenie notatek za pomocą dołączonego piórka elektronicznego. | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Matryca | Przekątna ekranu w przedziale od 12,0” do 12,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca wielodotykowa. | Należy podać: przekątna ekranu…………………… Technologia wykonania matrycy………………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 pikseli. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 4: Wydajność obliczeniowa | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 4700 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.05.2016 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. wydajność…………………………………………….…pkt. w teście PassMark-CPU Mark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu opisanego w pozycji nr 4. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 5: Pamięć operacyjna | Wbudowana, o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 16 GB. | Należy podać: wielkość pamięci…..…………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 6: Układ graficzny | Obsługujący technologie DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 7: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy o pojemności minimum 256 GB | należy podać: pojemność dysku ……………GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 8: Wyposażenie multimedialne | wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon i kamera internetowa. wbudowany czytnik kart pamięci typu SD lub micro SD. | Pkt 1, 2, 3 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 9: Komunikacja | Wbudowane: karta Wi-Fi w standardzie minimum IEEE IEEE 802.11b/g/n/ac moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.1 moduł do łączności bezprzewodowej za pomocą technologii NFC | Pkt 1, 2, 3 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 10: Klawiatura | Klawiatura w układzie US-QWERTY. Tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 11: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 2 x porty USB 3.0 1x cyfrowe złącze DisplayPort. 1x złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów. Dopuszczalne są porty w wykonaniu micro lub mini. | Należy podać: ilość portów USB 3.0…………………………..………. ilość portów DP…………………………..………….. ilość portów HDMI…………………………..………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 12: Wyposażanie | Dołączony akumulator o mocy minimum 44 Whr. Wyposażony w zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej. Dołączone piórko elektroniczne zawierające przyciski odpowiadające za gumkę oraz prawy przycisk myszki wraz z oprogramowaniem do konwersji pisma ręcznego. Piórko musi posiadać minimum 2048 poziomów nacisku. Wbudowane gniazdo umożliwiające przypięcie komputera za pomocą odrębnego elementu (np. stalowa linka) do stałego elementu wyposażenia | Należy podać: pojemność………….….…Whr Pkt 1, 2, 3, 4 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 13: Waga | Nie przekraczająca 1.4 kg ze standardową baterią. | Należy podać: waga komputera……………………kg Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 14: Ochrona danych | Sprzęt musi być wyposażony w technologię (urządzenie lub dodatkowo cechę płyty głównej) umożliwiającą zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. Sprzęt musi być wyposażony w rozwiązanie umożliwiające odtworzenie stanu początkowego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie na komputerze. Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie nośników (np. na płycie CD lub DVD lub pamięci USB) do odzyskiwania umożliwiające przywrócenie domyślnych fabrycznych ustawień urządzeń pamięci masowej. Sprzęt musi być wyposażony w czytnik linii papilarnych. | Ad1. Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… Pkt 1, 2, 3 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 15: Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. Czynności wynikające z uprawnień gwarancyjnych muszą być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (u klienta). W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w miejscu użytkowania dopuszczane jest przesłanie urządzenia w celu naprawy do wskazanego przez producenta podmiotu świadczącego tę usługę. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką i odbiorem sprzętu do i po naprawie. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 3 dni roboczych. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 16: Niezawodność/ Jakość wytwarzania | Sprzęt musi spełniać wymagania normy Energy Star lub każdej innej normy utworzonej przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia oszczędności energetycznej. Producent sprzętu musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. Producent sprzętu musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Pkt 1, 2, 3 - należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną
 z podanych odpowiedz (niepotrzebne skreślić)i.

TABELA 2. SYSTEM OPERACYJNY – 3 sztuki

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: System operacyjny | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 8 GB. System musi być kompatybilny z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie notatek w programach użytkowanych przez Zamawiającego, tj. Windows Journal i Onenote. | należy podać: producent…………………………….……………………..…………………… wersja………………………………… Pkt 1-16 Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

# Text boxes

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.