OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dostawa aparatu do elektroforezy zintegrowanego z zasilaczem z pokrywą LED pełniącą funkcję transiluminatora dla Wydziału Biologii | 8 tygodni | 12 m-cy | 14 | 30 | T/T |

1.	Komora elektroforetyczna:

- Wymiary: 183 mm (szer.) × 59 mm (wys.) × 162 mm (dł.) (±10 mm co do wszystkich wymiarów).

- Objętość buforu: 270-320 ml. ( włączając tackę i żel).

- Kompatybilny z pipetą wielokanałową.

2.	Zasilacz:

- Zintegrowany.

- Wymiary: 75 mm (szer.) × 62 mm (wys.) × 170 mm (dł.) (±10 mm co do wszystkich wymiarów).

- Waga: max. 410g.

- Ustawienia napięcia: 18 V, 25 V, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V oraz 135 V.

- Napięcie:  AC100～240V, 50/60Hz.

- Licznik czasu: 0-99 minut.

- Pamięć automatyczna - zapamiętuje ostatnie ustawienia napięcia i czasu.

- Funkcja wznawiania pracy po tymczasowym wyłączeniu w trybie pracy ciągłej.

3.	Tacki

1.)	Zrobione z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

2.)	Tacka S: 130 mm (szer.) × 16.5 mm (wys.) × 59.5 mm (dł.) (±10 mm co do wszystkich wymiarów).

3.)	Tacka L: 130 mm (szer.) × 24 mm (wys. )× 122 mm (dł.) (±10 mm co do wszystkich wymiarów).

4.)	Liczba tacek w zestawie: S – 2 szt., L – 1 szt.

4.	Grzebienie

1.)	Zrobione z materiału odpornego na wysoką temperaturę do 100oC.

2.)	Rozstaw ząbków kompatybilny z pipetą wielokanałową.

3.)	Dwustronne na 13 studzienek odstępy 9 mm oraz na 26 studzienek odstępy 4,5 mm.

4.)	Liczba sztuk w zestawie: 4.

5.	Moduł do wylewania żelu

1.)	Zrobiony z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

2.)	Wymiary: 140 mm (szer.) × 20 mm (wys.) × 125 mm (dł.).

6.	Pokrywa LED pełniąca funkcję transiluminatora.

- Wymiar 166x170x51 mm

- Pole widzenia: 150x60 mm

- Czułość:~2ng

- Filtr pomarańczowy

- Waga 0,9kg

- Długość fali światła LED 470nm

7.	Zestaw startowy do elektroforezy:

- drabinka – 20 bp DNA gotowa do bezpośredniego użycia (50µl)

- drabinka  - 200 bp DNA gotowa do bezpośredniego użycia (50µl)

- agaroza do małych fragmentów (10g);

- agaroza do dużych fragmentów DNA (10g);

- niekancerogenny, zielony barwnik do wizualizacji DNA (50µl)

- końcówki do wycinania prążków z żelu 6,5 mm x1 mm, kompatybilne z pipetą