FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Zastosowanie

Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner, faks. Na potrzeby obsługi pracowników administracji centralnej  dla działu księgowości (min. 30 osób). Możliwość przyjmowania w tym samym czasie dużej ilości zadań do druku. Zamawiający preferuje urządzenia o niskich kosztach eksploatacji i wysokiej niezawodności.

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) w formacie A3 – 1 sztuka

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ urządzenia | Wielofunkcyjne urządzenie do kopiowania, skanowania i drukowania w formacie A3 | Należy podać: marka…………………………….……………… model…………………………………………… |
| Pozycja 2: Technologia | Laserowa, elektrograficzna, urządzenie monochromatyczne. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Pozycja 3: Parametry fizyczne | Prędkość kopiowania formatu w formacie A4 minimum 75 stron/minutę Czas wykonania pierwszej kopii nieprzekraczający 4,0 sekundy Czas nagrzewania nie dłuższy niż 35 sekund Interfejsy: Ethernet 10/100/1000, USB Kopiowanie obustronne realizowane za pomocą wbudowanego modułu dupleksu Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności minimum 140 oryginałów Obsługiwany format papieru dla tacy ręcznej: minimum A5, A4, A3 Obsługiwana gramatura papieru w kasetach w zakresie nie mniejszym niż 80-300 g/m2 Łączna pojemność kaset (bez tacy ręcznej): minimum 4000 arkuszy w formacie A4. Wbudowane minimum dwie uniwersalne kasety w formacie A5-A3 i pojemności każdej kasety: minimum 500 arkuszy formatu A4. Pozostała wymagana pojemność powinna być osiągnięta poprzez dodatkowy zasobnik dużej pojemności lub wbudowane kasety w formacie A4. Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 320 GB z możliwością przechowywania dokumentów. Dysk twardy musi być szyfrowany, a także musi nadpisywać dane na nim przetwarzane. Dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia. | Należy podać: prędkość kop.: ………… str./min czas wykonania pierwszej kopii………………… sek. czas nagrzewania………………… sek. łączna pojemność kaset ………………… ark. A4 gram. papieru ………….g/m2 ilość kaset uniwersalnych ………….……..w formacie A5-A3 Należy zaznaczyć: pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | Języki drukowania: PCL5e, PCL 6 Urządzenie musi zapewniać rozdzielczość optyczną druku nie mniejszą niż 1200x1200 dpi. | Należy podać: rozdzielczość ……… x …………dpi Należy zaznaczyć: pkt. 1, 2: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 5: Parametry skanera | Prędkość minimalna uzyskiwana przez podajnik oryginałów –220 obrazów na minutę w formacie A4 Tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie do portu USB. Podczas skanowanie do e-mail wymagane jest podpisywanie cyfrowe oraz szyfrowanie treści e-mail. Skanowanie plików wymagane w zapisie: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, PDF szyfrowany | Należy podać: prędkość skanowania ………… oryg./min Należy zaznaczyć: pkt. 1, 2, 3, 4: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 6: Cechy funkcjonalne | Musi istnieć możliwość wysyłania dokumentów do wielu lokalizacji docelowych podczas jednego przebiegu dokumentu przez skaner Możliwość skanowania dokumentów bezpośrednio do pamięci przenośnej USB Możliwość drukowania plików PDF bezpośrednio z pamięci przenośnej USB podłączonej do urządzenia Zaimplementowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie w czasie rzeczywistym raportów o stanie urządzenie. Za pomocą oprogramowania muszę być możliwe do wykonania następujące raporty: stanów liczników poziomu tonerów Ww. oprogramowanie musi umożliwiać: automatyczne informowanie o zużyciu materiałów eksploatacyjnych ustawienie powiadomień o błędach w działaniu urządzenia (raportowanie informacji serwisowych w postaci kodów błędów) wymiana informacji musi następować poprzez protokół HTTPS z wzajemną autoryzacją (SSL) | Pkt. 1, 2, 3 należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 7: Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Server 2008 R2 64 bit. Windows 7 Prof. 32/64 bit Windows 8.1 Prof. 32/64 bit Windows 10 Prof. 32/64 bit | Pkt. 1, 2, 3, 4 należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 8: Zgodność z normami | Minimum Energy Star | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 9: Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie musi być wyposażone w moduł do odróbki końcowej dokumentów (ang. finisher) umożliwiający zszywanie minimum 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m2. Finiszer musi być wyposażony w dwie tace odbiorcze o łącznej pojemności minimum 3000 arkuszy Wbudowana karta faksowa kompatybilna ze standardem ITU-T (CCITT) G3 Czytnik kart typu IC wraz z niezbędnym oprogramowaniem zaimplementowanym w urządzeniu. Oferowany czytnik wraz z oprogramowaniem musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kartami do rejestracji czasu pracy z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification). Fabryczna podstawa (szafka) producenta urządzenia (wymagane w przypadku oferowania dwóch kaset uniwersalnych) | Pkt. 1, 2, 3 należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* Pkt. 4, Fabryczna podstawa Oferowana: TAK/NIE |
| Pozycja 10: Przeglądy techniczne | W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 11: Szkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech administratorów w zakresie zarządzenia urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 7 roboczo godzin. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 12: Szkolenie użytkowników | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 6 roboczo godzin. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 13: Pomoc techniczna | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji 11 i 12. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi

TABELA 2. Sukcesywna dostawa tonerów do urządzenia z tabeli 1 – 15 sztuk

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Toner | Toner o wydajności minimum 40 000 stron w formacie A4. Toner w momencie dostawy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Przez produkt nowy należy rozumieć taki wyrób, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonego tonera nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia (tabela 1) oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 3. Usługa utrzymania urządzenia w pracy ciągłej do urządzenia z tabeli 1 – do 599 999 kopii

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Usługa | Zamawiający przewiduje średnie zużycie na poziomie 30 tys. wydruków miesięcznie (z wyłączeniem okresu wakacyjnego). Usługa utrzymania urządzenia w pracy ciągłej ma polegać na dostarczaniu i wymianie wszystkich materiałów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu zgodnie z zaleceniami producenta dla przebiegu od 0 do 599 999 wykonanych kopii. Rozliczenie usługi nastąpi dwukrotnie w okresie jej świadczenia. Informowanie wykonawcy o przebiegu będzie realizowane za pomocą elektronicznego licznika wbudowanego w urządzenie i automatycznie przesyłane (z wykorzystaniem zaimplementowanego oprogramowania) wykonawcy po osiągnięciu 300 000 i 599 999 kopii lub po 12 i 24 miesiącach eksploatacji w zależności od tego co nastąpi wcześniej. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi

TABELA 4.

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERTY

| Element konfiguracji | Nieobowiązkowe parametry techniczne sprzętu stanowiące dodatkowe kryterium oceny oferty. | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja A: Moduł odbioru prac | Urządzenie wyposażone w moduł separujący zadania względem użytkowników. Moduł musi posiadać przynajmniej 9 tac odbiorczych po minimum 100 arkuszy każda (półek) nie wliczając w to tacy odbiorczej urządzenia oraz finiszera. Musi istnieć możliwość przypisania dowolnej tacy wybranemu użytkownikowi. | Urządzenie nie wyposażone Urządzenie wyposażone |
| Pozycja B: Obciążenie miesięczne | Urządzenie jest przewidziane do miesięcznego obciążenia ponadnormatywnego dla formatu A4 (ang. Duty) na poziomie: | do 200 000 stron od 200 001 do 280 000 stron. od 280 001 stron |
| Pozycja C: Pojemność papieru | Łączna pojemność wejściowa urządzenie (kasety na papier wraz z dodatkowym zasobnikiem - bez tacy ręcznej) powyżej 4101 arkuszy w formacie A4 | TAK - 5 pkt., NIE – 0 pkt |
| Pozycja D: Energochłonność | Zużycie energii elektrycznej w trakcie pracy (kopiowanie lub drukowanie) nieprzekraczające 1900 W. | TAK - 5 pkt., NIE – 0 pkt |
| Pozycja E: Okres gwarancji producenta | Deklarowany okres gwarancji producenta. Zobowiązania gwarancyjne muszę być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu. | 36 miesięcy 48 miesięcy |
| Pozycja F: Czas reakcji serwisu | Deklarowany czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji polega na podjęciu działań przez wykonawcę mających na celu przywróceniu prawidłowej pracy urządzenia lub usunięciu awarii. | do 8 godzin do 4 godzin do 2 godzin |
| Pozycja G: Czas naprawy urządzenia | Deklarowany termin naprawy urządzenia (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii | do 4 dni roboczych** do 3 dni roboczych** do 2 dni roboczych** |

**Przez określenie „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku).

TABELA 5. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość brutto/bez VAT** PLN |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne zgodnie z opisem z tabeli 1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Toner zgodnie z opisem z tabeli 2 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Usługa utrzymania urządzenia w pracy ciągłej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przebiegu 599 999 stron w formacie A4 zgodnie z opisem z tabeli 3 | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem wartości brutto/bez VAT*** |  |

** niepotrzebne skreślić

*** Razem wartość brutto/bez VAT**  należy wpisać do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ

# Text boxes

0 pkt.

15 pkt.

0 pkt.

5 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

5 pkt.

0 pkt.

1 pkt.

3 pkt.

0 pkt.

1 pkt.

2 pkt.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.