FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY z dnia 26.10.2016

TABELA 1. KOMPUTER STACJONARNY A1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych typu MS Office, „Płatnik”, oraz aplikacji obsługiwanych za pomocą przeglądarki sieci WEB. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1340 pkt., w teście wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1230 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 4GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB pamięci typu RAM. | Należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………................. |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12 | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD , pojemność min. 120GB SATA 6Gb/s. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 110TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2016 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent………………………………………………………. model…………………………………………..………………... pojemność…..……………………………….……….………... TBW (całkowita liczba zapis. bajtów) .………..TB wydajność…..……………………………………….….…pkt. w teście Passmark Drive Rating. W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 5 który będzie okazywany na każde żądanie Zamawiającego lub może podać adres sieci WWW (nie wymagający logowania lub dodatkowych poświadczeń etc.) na którym będzie przechowywana wersja elektroniczna tego wydruku w formacie .pdf lub .xps .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie multimedialne | Komputer wyposażony w kartę dźwiękową, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Pozycja 7: Komunikacja | Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki: aktywności i szybkości połączenia. |
| Pozycja 8: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1x złącze PCI Express Gen 3x16 (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), 2x złącze PCI (w tym minimum jedno niezajęte - w celu dalszej rozbudowy), 6x gniazd SATA 6Gb/s. 1x gniazdo M.2 | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość złącz PCIe Gen 3x16……………...…….……….… ilość złącz PCIe …………..……….……..…..…………..… ilość złącz PCI……….…………………..……..…..………… ilość gniazd SATA 6Gb/S……………..……………….. ilość gniazd M.2…………..………………..……………….. |
| Pozycja 9: Minimalna liczba portów komputera | 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 6 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 1x port DVI-D 1x port VGA 1x HDMI 1x PS/2 1x COM 1x LPT | Należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów DVI-D………………………..………….…… ilość portów VGA…………………………..……………...... ilość portów HDMI…………………….….……….…….... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... ilość portów COM………………………….………………... ilość portów LPT………………………….………………... należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT, ( poprzez kartę rozszerzeń. *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 10: Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura ze złączem USB o cechach: dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), klawiatura musi być odporna na zalanie (wodoodporna), klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych, klawiatura musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 11: Mysz | Mysz ze złączem USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum: 1600 DPI lub 16000 CPS, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. | Należy podać: producent………………………………….…..……………… model……………………………………….…………………… |
| Pozycja 12: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 350W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 84%, dla 50% co najmniej 87% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 84%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 13 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 44 cm, szerokość do 19 cm, długość do 42 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”, min. 1 x 3,5". Miejsca montażowe wewnętrzne: min. dwa dyski HDD, w tym min. jeden 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0 i 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….…………………..……..szt. |
| Pozycja 14: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wiatraka CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 15: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 16: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV | W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 2. KOMPUTER STACJONARNY A2

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem programów multimedialnych, graficznych i Internetu. Wydajność ma pozwalać na pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie. | Należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1410 pkt., w teście wg. scenariusza "Office Productivity" wynik co najmniej 1310 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………….pkt w tym „Office Productivity”…………………………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB pamięci typu RAM. | Należy podać: wielkość pamięci ……………………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………................. |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12 z programową obsługą trzech monitorów. | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 120GB SATA 6Gb/s. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 110TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2016 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent………………………………………………………. model…………………………………………..………………... pojemność…..……………………………….……….………... TBW (całkowita liczba zapis. bajtów) .………..TB wydajność…..……………………………………….….…pkt. w teście Passmark Drive Rating. W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 5 który będzie okazywany na każde żądanie Zamawiającego lub może podać adres sieci WWW (nie wymagający logowania lub dodatkowych poświadczeń etc.) na którym będzie przechowywana wersja elektroniczna tego wydruku w formacie .pdf lub .xps .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie multimedialne | Komputer wyposażony w kartę dźwiękową, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Pozycja 7: Komunikacja | Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki: aktywności i szybkości połączenia. |
| Pozycja 8: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1x złącze PCI Express Gen 3x16 (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy), 2x złącze PCI (w tym minimum jedno niezajęte - w celu dalszej rozbudowy) 6x gniazd SATA 6Gb/s. 1x gniazdo M.2 | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. Należy podać: ilość złącz PCIe Gen 3x16……………...…….……….… ilość złącz PCIe …………..……….……..…..…………..… ilość złącz PCI……….…………………..……..…..………… ilość gniazd SATA 6Gb/S……………..……………….. ilość gniazd M.2…………..………………..……………….. |
| Pozycja 9: Minimalna liczba portów komputera | 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 6 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 1x port DVI-D 1x port VGA 1x HDMI 1x PS/2 1x COM 1x LPT | Należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów DVI-D………………………..………….…… ilość portów VGA…………………………..……………...... ilość portów HDMI…………………….….……….…….... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... ilość portów COM………………………….………………... ilość portów LPT………………………….………………... należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT, ( poprzez kartę rozszerzeń. *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 10: Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura ze złączem USB o cechach: dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), klawiatura musi być odporna na zalanie (wodoodporna), klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych, klawiatura musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 11: Mysz | Mysz ze złączem USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum: 1600 DPI lub 16000 CPS, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. | Należy podać: producent………………………………….…..……………… model……………………………………….…………………… |
| Pozycja 12: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 84%, dla 50% co najmniej 87% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 84%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%.....................100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR: ……………………………..…..……………… |
| Pozycja 13 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 44 cm, szerokość do 19 cm, długość do 42 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”, min. 1 x 3,5", miejsca montażowe wewnętrzne: min. dwa dyski HDD, w tym min. jeden 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0 i 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….…………………..……..szt. |
| Pozycja 14: Wymagania dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wiatraka CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V *odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 15: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 16: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV | W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 3. KOMPUTER STACJONARNY A3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny, model A3. Komputer będzie wykorzystywany jako uniwersalna jednostka dla zaawansowanych użytkowników, spełniająca potrzeby aplikacji biurowych np. MS Office, i programów do obsługi grafiki rastrowej i wektorowej, np. Adobe Phostoshop, Corel Draw. | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2014 wynik łączny (Overall) min. 1630 pkt., w teście wg. scenariusza "Data/Financial Analysis" wynik co najmniej 1800 pkt. Testy powinny być przeprowadzane na oferowanym urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2014 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). | Należy podać: Producent procesora……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………………………..…. wynik łączny "Overall”……………………………………….pkt w tym "Data/Financial Analysis"…………….pkt. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Wbudowana min. 8GB. Minimum dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB pamięci typu RAM. | należy podać: wielkość pamięci……………………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………................. |
| Pozycja 4: Układ graficzny | Obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12 z programową obsługą trzech monitorów. | Należy podać: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 240GB SATA 6Gb/s. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 300TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 3100 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.05.2016 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent………………………………………………………. model…………………………………………..………………... pojemność…..……………………………….……….………... TBW (całkowita liczba zapis. bajtów) .………..TB wydajność…..……………………………………….….…pkt. w teście Passmark Drive Rating. W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wydruku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 5 który będzie okazywany na każde żądanie Zamawiającego lub może podać adres sieci WWW (nie wymagający logowania lub dodatkowych poświadczeń etc.) na którym będzie przechowywana wersja elektroniczna tego wydruku w formacie .pdf lub .xps …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………… |
| Pozycja 6: Wyposażenie multimedialne | Komputer wyposażony w kartę dźwiękową, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Pozycja 7: Komunikacja | Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe musi posiadać kontrolki: aktywności i szybkości połączenia. |
| Pozycja 8: Minimalna liczba gniazd i złącz rozszerzeń | 1x złącze PCI Express Gen 3 x16 (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI Express x4 (niezajęte - w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI Express x1 (niezajęte - w celu dalszej rozbudowy) 1x złącze PCI (niezajęte - w celu dalszej rozbudowy) 6x gniazd SATA 6Gb/s 3x gniazda SATA Express 1x gniazdo M.2 | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent…………………………………………….…..……. model……………………………………….………………...…. należy podać: ilość złącz PCIe Gen 3 x16……………...…….……….… ilość złącz PCIe x4…………..……….……..…..………… ilość złącz PCIe x1……………………..……..…..………… ilość złącz PCI……………………………………………..….. ilość gniazd SATA 6Gb/S…………...……………….. ilość gniazd SATA Express…………...……………….. ilość gniazd M.2…………..………………..……………….. |
| Pozycja 9: Minimalna liczba portów komputera | 8 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 6 x port USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 1x port DVI-D 1x port VGA 1x port DisplayPort 1x HDMI 1x PS/2 1x COM 1x LPT | należy podać: ilość portów USB 2.0……………………….….………..… ilość portów USB 3.0…………………………..………….. ilość portów DVI-D………………………..………….…… ilość portów VGA…………………………..……………...... ilość portów DisplayPort.….…………………...…….... ilość portów HDMI…………………….….……….…….... ilość portów PS/2…………………………….…….…….... ilość portów LPT………………………….………………... ilość portów COM…………………………........................ należy podać sposób realizacji portów LPT: ( płyta główna posiada port LPT, ( poprzez kartę rozszerzeń. **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 10: Czytnik | Wewnętrzna nagrywarka DVD-/+R x24, z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania filmów DVD. | Należy podać: producent………………………………………………...…. model…………………………………….………………...…. |
| Pozycja 11: Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura ze złączem USB o cechach: dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, Page Down, Page Up), konstrukcja klawiatury musi być odporna na płyny (wodoodporna), klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych, klawiatura musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 12: Mysz | Mysz ze złączem USB, wyposażona w czujnik laserowy, rozdzielczość minimum: 1600 DPI lub 16000 CPS, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych.. | Należy podać: producent………………………………….…..……………… model……………………………………….…………………… |
| Pozycja 13: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 500W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 84%, dla 50% co najmniej 87% (UWAGA: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV), a dla 100% co najmniej 84%. Zasilacz musi spełniać normę ENERGY STAR w wersji 5.2 lub 6.0 lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. | Należy podać: producent…………………………………..….………………. model……………………………….……………………………. moc ………………………………………………………………. Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%.................... 100%....................... * podać dokładną wartość. Norma ENERGY STAR: ( 5.2, ( 6.0 **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” lub wskazać normę równoważną, w przypadku zaoferowania normy innej niż ENERGY STAR:…………………………..…..……………… |
| Pozycja 14 Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 44 cm, szerokość do 20 cm, długość do 50 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 2 x 5,25”, min. 1 x 3,5". Miejsca montażowe wewnętrzne: min. trzy dyski HDD, w min. tym jeden 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 1 x USB 3.0 i 1 x USB2.0 zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm | należy podać: producent……………………………………………….….…. model………………………………………………………........ miejsca montażowe zewnętrzne: 5,25”..………..................…szt., 3,5”………………….………szt. miejsca montażowe wewnętrzne: łączna liczba dysków HDD………szt. w tym 2,5”…….szt. ilość miejsc na wentylatory………………….…………………..……..szt. |
| Pozycja 15: Wymagania dodatkowe | komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wiatraka CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( Intel-VT, ( AMD-V **odpowiedni wybrany kwadrat zaznaczyć znakiem „x” |
| Pozycja 16: Ergonomia i zarządzanie | Komputer musi posiadać wbudowaną technologię zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem działającą niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera obsługującą zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniającą: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersję BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; | Należy podać: rodzaj technologii zdalnego dostępu: ………………………………………………….…………..……… |
| Pozycja 17: Ochrona danych | Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | Należy podać: rodzaj urządzenia lub zastosowanej technologii: …………………………………………………….…………..…… |
| Pozycja 18: Wsparcie techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi: Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-bit PL. |
| Pozycja 19: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV | W przypadku posiadania przez producenta strony internetowej można podać: adres strony WWW producenta zawierający informację o zakresie i sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez producenta. ……………………………………………………………………… |

TABELA 4. MONITOR B3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B3 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | przekątna ekranu 22” fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1680x1050 pikseli proporcje ekranu 16:10 matryca z podświetlenie LED |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie CR>5 : minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie CR>5: minimum 175 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms (szary do szarego) minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, koncentrator min. 2x USB wbudowane głośniki stereo | Należy podać: jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DVI-D.……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 5. MONITOR B4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B4 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli proporcje ekranu 16:9 matryca z podświetlenie LED |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 23,5” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 3000:1 kąt widzenia w poziomie : minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie : minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms (szary do szarego) technologia użyta do wykonania panelu rodzina VA lub IPS minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI, koncentrator min. 2x USB | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DVI-D.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz USB…..……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni regulacja wysokości……………………….…mm |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………………………………………………………… Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 6. MONITOR B5

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor B5 | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | przekątna ekranu 27” fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli proporcje ekranu 16:9 |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | jasność minimum 300cd/m2 kontrast minimum (typowy) 5000:1 kąt widzenia w poziomie : minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie : minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms (szary do szarego) technologia użyta do wykonania panelu rodzina MVA lub IPS minimalna liczba złącz: 1 x D-SUB 15 pin, 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI, koncentrator min. 2x USB wbudowane głośniki stereo | Należy podać: jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz D-SUB…….………….…szt. ilość złącz DVI-D.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. ilość złącz USB…..……………….…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. Pivot) możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni regulacja wysokości……………………….…mm |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Minimum ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną…………………………………………………………………………………………………… |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 7. SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW Z TABEL od 1 do 3

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Preinstalowany system operacyjny do komputerów z tabeli 1, 2, 3 | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń poprzez Internet w tym sterowników drukarek. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. System wyposażony w narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie uruchomienia aplikacji działających w oparciu o technologię Sun Java w ver. min. 1.7 przy wykorzystaniu autorskiego środowiska Zamawiającego tj. Akademickiego Systemu Teleinformatycznego – FAST/PENSUM. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi Active Directory 2008R2. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 8 GB. | Należy podać: producent…………………………….……………………..…………………… wersja………………………………… |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 8. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| model | podzespół | szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A1 | Komputer stacjonarny, model A1, tabela 1 | 10 |  |  |  |  |
| A2 | Komputer stacjonarny, model A2, tabela 2 | 30 |  |  |  |  |
| A3 | Komputer stacjonarny, model A3, tabela 3 | 40 |  |  |  |  |
| B3 | Monitor, model B3, tabela 4 | 50 |  |  |  |  |
| B4 | Monitor, model B4, tabela 5 | 40 |  |  |  |  |
| B5 | Monitor, model B5, tabela 6 | 20 |  |  |  |  |
| D | System operacyjny do komputerów z tabel 1-3, tabela 7 | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Zsumowane wartości netto, VAT i brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. |

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                              podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem