FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Obsługa sekretariatu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Przetwarzanie dokumentów do wersji elektronicznych. Druk zaproszeń i druków okolicznościowych o wysokiej jakości. |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A4 o możliwościach: kolorowa drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone w komplet materiałów eksploatacyjnych wraz z tonerami o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2 , pkt. 1 i 2. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 w kolorze: minimum 38 str./min czas wykonania pierwszej kopii w kolorze nieprzekraczający 11 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii nie dłuższy niż 30 sekund. wbudowany automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o pojemności minimum 50 arkuszy w formacie A4. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 1GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowana minimum jedna uniwersalna kaseta na papier formatu A4. minimalna pojemność wbudowanego zasobnika lub zasobników nie mniejsza niż 550 arkuszy formatu A4. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A6-A4 obsługiwana gramatura mediów dla podajnika ręcznego w zakresie nie mniejszym niż: 64 – 210 g/m2 wbudowany panel sterujący, dotykowy, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB 2.0 wbudowany moduł faksowy w standardzie Super G3 |
| Pozycja 3: Możliwość doposażenia | Możliwość doposażenia urządzenia w moduł producenta urządzenia - czytnik kart typu IC obsługujący karty w standardzie MIFARE - w celu autoryzacji użytkowników. |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 35 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 200 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie do portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady, |
| Pozycja 7: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 i 11 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Pozycja 8: Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny (B) | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 10 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy, fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… wydajność…………………… arkuszy A4. |
| Pozycja 2: Standardowe tonery kolorowe (C+M+Y) | Komplet zapasowych tonerów standardowych C+M+Y o wydajności minimum 6 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy. Uwaga! Wydajność ta stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 3. Podstawa do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Podstawa pod urządzenie | Fabryczna podstawa pod urządzenie o nośności dostosowanej do wagi oferowanego urządzenia. Wyposażona w rolki jezdne z blokadą ruchu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 4. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TABELA I | Urządzenie wielofunkcyjne | 2 szt. |  |  |  |  |
| TABELA II Pozycja 1 | Zapasowy toner czarny (B) | 2 szt. |  |  |  |  |
| TABELA II Pozycja 2 | Komplet zapasowych tonerów kolorowych (C+M+K) | 2 kpl. |  |  |  |  |
| TABELA III Pozycja 1 | Fabryczna podstawa pod urządzenie | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Zsumowane wartości netto, VAT i brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem