FORMULARZ PRZEDMIOTOWY do części I

PLOTER W FORMACIE A0, 1 sztuka

Zastosowanie: Druk materiałów informacyjnych, reklamowych, plakatów, banerów oraz innych materiałów, map na potrzeby realizowanego projektu PBS3/B9/42/2015 Instytutu Organizacji i Zarządzania

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Ploter w formacie A0 | Należy podać: Producent……………………………. model…………………………………. |
| Pozycja 2: Technologia | Ploter atramentowy. Atrament pigmentowy, minimum 8 niezależnych tuszy w tym czarny i szary. Możliwość wykorzystania zbiorników z atramentem o pojemności minimum 300 ml każdy. |
| Pozycja 3: Prędkość druku | Minimum 20 wydruków pełno kolorowych w formacie A0 na godzinę w trybie standardowym. | Należy podać: prędkość stand. ……………. min |
| Pozycja 4: Rozdzielczość druku Dokładność linii | min. 2400 x 1200 dpi maksymalnie +/- 0.1% | Należy podać: roz. druk. ………..x……dpi |
| Pozycja5: Pamięć urządzenia | min. 3GB wbudowany dysk min. 250 GB | Należy podać: pojemność pamięci…………….GB pojemność dysku…………….GB |
| Pozycja 6: Typy i rozmiary obsługiwanych nośników | Papier zwykły, kalka kreślarska, folia przezroczysta i matowa, papier powlekany o dużej gramaturze, papier fotograficzny, papier samoprzylepny Papier z roli: co najmniej 204 mm - 1118 mm Cięte arkusze: co najmniej 210 mm - 1118 mm Gramatura papieru w rolce i arkuszach: minimum 350 g/m2 |
| Pozycja 7: Długość wydruku | Papier z roli: min. 15 m Cięte arkusze: min. 1,5 m |
| Pozycja 8: Marginesy (media – rolka) | Nie większe niż 3 mm z każdej krawędzi |
| Pozycja 9: Pozostałe parametry | Interfejsy: 100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, WiFi IEEE 802.11n Język drukarki umożliwiający bezpośredni druk (z pominięciem komputera) z plików PDF i JPEG. |
| Pozycja 10: Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Server 2008 64 bit Windows 7 Prof. 32/64 bit Mac OSX wer. 10 |
| Pozycja 11: Wyposażenie | Urządzenie w momencie dostawy musi być kompletne i gotowe do pracy. Kabel przyłączeniowy USB o długości nie krótszej niż 1 m. Kosz na wydruki i fabryczna podstawa pod drukarkę. Automatyczna (z możliwością wyłączenia) obcinarka papieru. Standardowa oś na papier ciągły. Wymagana druga (dodatkowa) oś na ciągłe podawania papieru lub automatyczne odbieranie wydruków. Komplet zbiorników z atramentem o wydajności minimum 160 ml każdy. |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

# Text boxes

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.

………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy