OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | Dostawa (nie dłuższa niż) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem | 6 tygodni | 12 m-cy | 7 | 21 | T/T |

parametry techniczne:

- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem w zakresie temperatur od -20°C do 40°C

- z maksymalną prędkością obrotową nie mniejszą niż 15000 RPM.

- Wirówka wyposażona w:

- bezobsługowy silnik indukcyjny,

- wymienny wirnik kątowy ()24x2/1,5ml) z hermetycznie uszczelnioną pokrywą,

- wyświetlacz graficzny,

- 8-10-stopniową skalę rozpędzania/hamowania,

- możliwość pracy w trybie ciągłym „HOLD” oraz pracy w trybie „SHORT”.

- Komora wirowania winna być wykonana ze stali nierdzewnej.

- Możliwość wyposażenia sprzętu o dodatkowe wirniki.

- Wirówka powinna posiadać sygnalizację niewyważenia oraz blokadę pokrywy podczas wirowania.