FORMULARZ CENOWO PRZEDMIOTOWY z dnia 07.11.2016r.

| Pozycja | Producent | Model/nazwa | szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pozycja 1 Punkt dostępowy wewnętrzny z antenami zintegrowanymi |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Pozycja 2 Punkt dostępowy wewnętrzny bez anten |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Pozycja 3 Zasilacze zewnętrzne |  |  | 33 |  |  |  |  |
| Pozycja 4.1 Licencje na podłączenia punktów dostępowych do kontrolera |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Pozycja 4.2 Subskrypcja do licencji na oprogramowanie zarządzające |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Pozycja 4.3 Subskrypcja do licencji na posiadany przez Zamawiającego kontroler |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | RAZEM** |  |  |  |
|  | *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt. 5 SIWZ |
|  | ** Zsumowane wartości netto, VAT i brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. |

POZYCJA 1. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej  - 27 sztuk spełniających następujące wymagania.

Punkt dostępowy (access point) wewnętrzny, z antenami zintegrowanymi:

- Punkt dostępowy musi być urządzeniem posiadającym dwa moduły radiowe standardu IEEE 802.11b/g/n(2,4GHz) oraz 802.11a/c/n/c/n (5GHz)

- Punkt musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5

- Punkt musi być zgodny z protokołem Lightweight Access Point Protocol (LWAPP opisanym przez RFC 5412), umożliwiającym zarządzanie punktem dostępowym, przez kontroler WLAN opisany powyżej, następującymi funkcjonalnościami:

  - automatycznego wykrywania i konfiguracji punktu dostępowego poprzez sieć LAN

  - możliwość konfiguracji różnych polityk bezpieczeństwa per SSID

  - możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID

  - autoryzacja za pomocą serwerów RADIUS lub za pomocą lokalnej bazy danych

  - filtrowanie MAC za pomocą serwerów RADIUS lub za pomocą lokalnej bazy danych

  - tworzenie list kontroli dostępu (ACL)

  - możliwość profilowania użytkowników z przypisaniem im polityki QoS, ACL oraz VLAN

  - mechanizm zabezpieczania i uwierzytelniania ramek kontrolnych w celu detekcji oraz protekcji przed atakami sieciowymi z ich użyciem

  - wykrywanie „nieprzyjaznych/obcych” punktów dostępowych oraz ataków typu DoS

- Punkt dostępowy powinien wspierać technologię MIMO 3x3 z dwoma strumieniami przestrzennymi

- Punkt powinien być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Ethernetowy 10/100/1000BASE-T możliwością zasilania z przełącznika sieciowego / PoE w standardzie IEEE 802.3at

- Punkt powinien być wyposażony w co najmniej 512MB DRAM oraz 64MB FLASH

- Punkt powinien wspierać standardy bezpieczeństwa 802.11i, WPA, WPA2, 802.1X, AES

- Punkt powinien wspierać standard EAP wraz z jego rozszerzeniami: EAP-FAST, EAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM.

- Punkt powinien posiadać wsparcie dla WMM (Wi-Fi Multimedia)

- Punkt powinien zapewniać możliwość regulowania mocy nadajnika na podstawie sygnału z kontrolera.

- Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia.

POZYCJA 2. Punkt dostępowy (access point) wewnętrzny z możliwością podłączenia anten zewnętrznych – 6 sztuk spełniających następujące wymagania:

- Zamawiający nie wymaga dostawy anten w zestawie z tymi punktami dostępowymi.

- Punkt dostępowy musi być urządzeniem posiadającym dwa moduły radiowe standardu IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) oraz 802.11a/c/n (5 GHz)

- Punkt musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5

- Punkt musi być zgodny z protokołem Lightweight Access Point Protocol (LWAPP opisanym przez RFC 5412), umożliwiającym zarządzanie punktem dostępowym, przez kontroler WLAN opisany powyżej, następującymi funkcjonalnościami:

  - automatycznego wykrywania i konfiguracji poprzez sieć LAN

  - możliwość konfiguracji różnych polityk bezpieczeństwa per SSID

  - możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID

  - autoryzacja za pomocą serwerów RADIUS lub za pomocą lokalnej bazy danych

  - filtrowanie MAC za pomocą serwerów RADIUS lub za pomocą lokalnej bazy danych

  - tworzenie list kontroli dostępu (ACL)

  - możliwość profilowania użytkowników z przypisaniem im polityki QoS, ACL oraz VLAN

  - mechanizm zabezpieczania i uwierzytelniania ramek kontrolnych w celu detekcji oraz protekcji przed atakami sieciowymi z ich użyciem

  - wykrywanie „nieprzyjaznych/obcych” punktów dostępowych oraz ataków typu DoS

- Punkt powinien zawierać co najmniej 4 zewnętrzne wyjścia antenowe RP-TNC:

- Punkt dostępowy powinien wspierać technologię MIMO 3x4 z trzema strumieniami przestrzennymi

- Punkt powinien być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Ethernetowy 10/100/1000BASE-T możliwością zasilania z przełącznika sieciowego w standardzie IEEE 802.3at.

- Punkt powinien być wyposażony w co najmniej 512MB RAM oraz 64MB FLASH

- Punkt powinien wspierać standardy bezpieczeństwa 802.11i, WPA, WPA2, 802.1X, AES,

- Punkt powinien wspierać standard EAP wraz z jego rozszerzeniami: EAP-FAST, EAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM.

- Punkt powinien posiadać wsparcie dla WMM (Wi-Fi Multimedia)

- Punkt powinien zapewniać możliwość regulowania mocy nadajnika na podstawie sygnału z kontrolera.

- Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia

POZYCJA  3. Zasilacze zewnętrzne – 33 sztuki

- Uniwersalne zasilacze pracujące w standardzie IEEE802.3at służące do zasilania obu typów punktów dostępowych i zapewniające pracę punktów dostępowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

POZYCJA  4. Licencje do systemu zarządzania siecią bezprzewodową spełniające następujące wymagania w zakresie zarządzania siecią bezprzewodową:

- Licencje niezbędne do włączenia oferowanych punktów dostępowych do istniejącego Systemu WiFi i zapewniając ich pracę poprzez podłączenie do kontrolera i oprogramowania zarządzającego – 30 sztuk

- Subskrypcja do licencji na oprogramowanie zarządzające na 33 punktów dostępowych na okres 36 miesięcy.

- Subskrypcja do licencji na posiadany przez Zamawiającego kontroler na 33 punktów dostępowych na okres 36 miesięcy.

……………………dnia…………………..                                                                                                                                  ………………………………………….

Podpis i  pieczątka Wykonawcy