FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

według części I-III:

I. urządzenia z funkcją fotometru                                                                                                                                                                                             II. wirówki

III. zestawu do fotometrii.

Cześć I – dostawa urządzenia z funkcją fotometru

I. Główne funkcje urządzenia

- Biofotometr UV-VIS absorpcyjny jednowiązkowy, z wiązką odniesienia do zastosowań w mikrobiologii i biologii molekularnej wyposażony w kuwetę mikroobjętościową.

- Stałe określone długości fal: 230 nm, 260 nm, 280 nm, 320 nm, 340 nm, 405 nm, 490 nm, 562 nm, 595 nm oraz 600 nm.

- Zapisane w urządzeniu programy umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

- Wskazówki oprogramowania pomagające uniknąć błędów w postaci okna pomocy z opisami poszczególnych etapów.

- Wbudowana pamięć programów i wyników.

- Interfejsy: 2 x USB (do podłączenia pamięci USB oraz do podłączenia do komputera PC), szeregowy RS232.

- Możliwość podłączenia drukarki w celu bezpośredniego wydruku wyników.

II. Wymagania techniczne

- Absorpcja odbiornika wiązki: fotodiody CMOS.

- Absorpcja źródła światła: ksenonowa lampa błyskowa.

- Zakres pomiaru absorpcji: od 0A do 3,0 A (260 nm).

- Błąd przypadkowy pomiaru absorpcji: ± 0,5 nm.

- Pasmo spektralne: ≤ 4 nm.

- Błąd systematyczny: ±1 nm.

- Fotometr kompatybilny z kuwetami mikroobjętościowymi i standardowymi.

- Gniazdo kuwety: 12,5 x 12,5 mm, bez termostatowania.

- Wysokość drogi optycznej: 8,5 mm.

- Kuweta mikroobjętościowa do próbek o objętości 1,5 – 10 µl

- objętość minimalna nie większa niż: 1,5 µl dsDNA, 3µl białka,

- wartość zerowa kuwety: ≤ 0,1 A przy 230 nm, ≤ 0,05 A przy 260 nm,

- długość drogi optycznej: 1 mm,

- wysokość drogi optycznej 8,5 mm,

- zakres długości fal: od 180 nm do 2 000 nm,

- hydrofobowa powłoka na szkle kwarcowym zapewniająca precyzyjne rozłożenie i umiejscowienie całej objętości próbki,

- określony kąt nachylenia boków kuwety gwarantujący powtarzalność pomiarów,

- jednoczęściowa konstrukcja,

- wymiary (szer. x gł. x wys.): 12,5 x 12,5 x 48 mm.

- Wyświetlacz VGA TFT nie mniejszy niż 5,7 cala.

- Wymiary urządzenia nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 295 x 400 x 150 mm.

- Ciężar bez akcesoriów nie większy niż 5,5 kg.

Cześć II – dostawa wirówki

Wymagania techniczne

- Przeciążenie programowane w zakresie minimum do 20.238 x g.

- Maksymalna pojemność łączna: minimum 24 x 1.5/2.0 ml.

- Sterowanie: obsługa pokrętłami umożliwiającymi szybką zmianę ustawień wirowania.

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny czasu i szybkości / przeciążenia [rcf].

- Silnik: silnik bezszczotkowy.

- Możliwość montażu adapterów do probówek 0.2 i 0.5ml.

- Możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania.

- Oddzielne przyciski funkcji krótkiego wirowania i delikatnego hamowania.

- Funkcja programowania w zakresie 30s do 9.59h.

- Głośność poniżej 51 dB.

- Czas rozpędzania do obrotów maksymalnych 16 s, hamowania 18 s.

- Komora wentylowana dla zmniejszenia nagrzewania preparatu.

- System mocowania rotora uniemożliwiający przypadkowe odkręcenie rotora bez klucza.

- Systemy zabezpieczeń: - zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania.

- Wyposażenie:  wymagane dwa rotory:

- rotor aerozoszczelny, autoklawowalny, 24-miejscowy na próbówki 1.5 ml,

- rotor do wirowania kolumienek z ochronnymi, podniesionymi krawędziami, 18 miejscowy.

Cześć III – dostawa zestawu do fotometrii

I. Główne funkcje urządzenia

- Biofotometr UV-VIS absorpcyjny jednowiązkowy, z wiązką odniesienia do zastosowań w mikrobiologii i biologii molekularnej wyposażony w kuwetę mikroobjętościową.

- Aparat musi zapewniać pomiary minimum przy następujących długościach fali: 230 nm, 260 nm, 280 nm, 320 nm, 340 nm, 405 nm, 490 nm, 562 nm, 595 nm oraz 600 nm (długości fali mają związek z własnościami DNA, RNA, białek, są używane do popularnych w biologii molekularnej testów kolorometrycznych oraz do pomiaru gęstości optycznej bakterii).

- Zapisane w urządzeniu programy umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

- Wskazówki oprogramowania pomagające uniknąć błędów w postaci okna pomocy z opisami poszczególnych etapów.

- Wbudowana pamięć programów i wyników.

- Interfejsy: min. 2 x USB szeregowy RS232.

- Możliwość podłączenia drukarki w celu wydruku wyników.

II. Wymagania techniczne

- Absorpcja odbiornika wiązki: fotodiody CMOS.

- Absorpcja źródła światła: ksenonowa lampa błyskowa lub lampa deuterowa.

- Zakres pomiaru absorpcji: od 0A do 3,0 A (260 nm) lub 0A do 2,0A.

- Błąd przypadkowy pomiaru absorpcji: ± 0,5 nm.

- Pasmo spektralne: ≤ 4 nm.

- Błąd systematyczny: ±2 nm.

- Fotometr kompatybilny z kuwetami mikroobjętościowymi i standardowymi.

- Kuweta mikroobjętościowa.

- Objętość minimalna nie większa niż: 2 µl dsDNA.

- Długość drogi optycznej: 1 mm.

- Hydrofobowa powłoka na szkle kwarcowym zapewniająca precyzyjne rozłożenie i umiejscowienie całej objętości próbki.

- Wyświetlacz nie mniejszy niż 5,7 cala.