FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A4

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wydruku wyników badań naukowych, publikacji, materiałów naukowych oraz skanowania np. zdjęć z GelDoca dot. wyników DNA. |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A4 o możliwościach: kolorowa drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerami o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 w kolorze: minimum 35 str./min czas wykonania pierwszej kopii w kolorze nieprzekraczający 11 sekund czas nagrzewania rozumiany jako czas od momentu fizycznego włączenia urządzenia do osiągnięcia gotowości do wykonania pierwszej kopii nie dłuższy niż 30 sekund. obsługiwany format papieru: wg. standardu ISO 216 - maksymalnie A4. wbudowany automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o pojemności minimum 50 arkuszy w formacie A4. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 1GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowana minimum jedna uniwersalna kaseta na papier o pojemności minimum 550 arkuszy o gramaturze minimum 80g/m2 wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A6-A4 obsługiwana gramatura mediów dla podajnika ręcznego: minimum 210 g/m2. wbudowany panel sterujący, dotykowy, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB 2.0 |
| Pozycja 3: Możliwość doposażenia | Możliwość doposażenia urządzenia w moduł producenta urządzenia - czytnik kart typu IC obsługujący karty w standardzie MIFARE - w celu autoryzacji użytkowników. |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 fizyczna rozdzielczość druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 35 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 200 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie do portu USB. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 7: Zgodność z normami | Urządzenie musi posiadać normę ENERGY STAR lub równoważną. Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III pkt 10 SIWZ. W przypadku zaoferowania innej normy niż ENERGY STAR należy podać normę równoważną ……………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Pozycja 8: Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |

TABELA 2. Zapasowy toner do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny (B) | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 10 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy, fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… wydajność…………………… arkuszy A4. |
| Pozycja 2: Standardowe tonery kolorowe (C+M+Y) | Komplet zapasowych tonerów standardowych C+M+Y o wydajności minimum 6 000 arkuszy (formatu A4 przy 5% pokryciu) każdy. Uwaga! Wydajność ta stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TABELA I | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt. |  |  |  |  |
| TABELA II Pozycja 1 | Zapasowy toner czarny | 1 szt. |  |  |  |  |
| TABELA II Pozycja 2 | Komplet zapasowych tonerów kolorowych (C+M+K) | 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Zsumowane wartości netto, VAT i brutto należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem